załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający  minimalne  wymagania techniczne   sprzętu komputerowego objętego przedmiotem  zamówienia

- Komputer stacjonarny (16 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań desktopowych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 4050 punktów. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2x2 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 320 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| 4 | Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| 5 | Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| 6 | Płyta główna | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| 8 | Karta sieciowa | Min. zintegrowana 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, (wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera) oraz dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 RJ45, obsługa WoL, obsługa PXE, montowana w slocie PCI-Express |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| 10 | Porty I/O | Min. 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); Min. 1 x USB 3.0 (na froncie obudowy) Min. 1 x RS-232; Min. 1 x LPT; Min. 2 x porty PS2; Min. 1 x DVI (dodatkowo przejściówka DVI->D-SUB); Min. 1 x DisplayPort; Min. 1 x wejście audio, Min. 2 x wyjście audio Min. 2 x wejście mikrofonowe; Min. 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| 11 | Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50%; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; - Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony); -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera; - znak CE oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy; -slot Kensington; - Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi |
| 12 | Klawiatura | -Klawiatura PS2 w układzie US; -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| 13 | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| 14 | Inwentaryzacja | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 bit. - dostarczony nośnik Windows 7 Professional pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Certyfikaty i normy | zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation); deklaracja zgodności CE; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001; certyfikat ISO9001 dla serwisu; poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB; certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); |
| 19 | Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |

- Komputer stacjonarny ( 1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań desktopowych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 4050 punktów. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2x2 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 320 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| 4 | Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| 5 | Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| 6 | Płyta główna | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| 8 | Karta sieciowa | Min. zintegrowana 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, (wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera) oraz dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 RJ45, obsługa WoL, obsługa PXE, montowana w slocie PCI-Express |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| 10 | Porty I/O | Min. 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); Min. 1 x USB 3.0 (na froncie obudowy) Min. 1 x RS-232; Min. 1 x LPT; Min. 2 x porty PS2; Min. 2 x DVI (z dodatkowymi przejściówkami DVI->D-SUB) lub 2 x D-SUB; Min. 1 x DisplayPort; Min. 1 x wejście audio, Min. 2 x wyjście audio Min. 2 x wejście mikrofonowe; Min. 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| 11 | Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50%; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; - Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony); -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera; - znak CE oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy; -slot Kensington; - Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi |
| 12 | Klawiatura | -Klawiatura PS2 w układzie US; -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| 13 | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| 14 | Inwentaryzacja | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 bit. - dostarczony nośnik Windows 7 Professional pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Certyfikaty i normy | zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation); deklaracja zgodności CE; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001; certyfikat ISO9001 dla serwisu; poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB; certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); |
| 19 | Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |

- Komputer stacjonarny (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań desktopowych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 6550 punktów. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2x2 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 500 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| 4 | Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| 5 | Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| 6 | Płyta główna | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| 8 | Karta sieciowa | Min. zintegrowana 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, (wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera) oraz dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 RJ45, obsługa WoL, obsługa PXE, montowana w slocie PCI-Express |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| 10 | Porty I/O | Min. 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); Min. 1 x USB 3.0 (na froncie obudowy) Min. 1 x RS-232; Min. 1 x LPT; Min. 2 x porty PS2; Min. 1 x DVI (dodatkowo przejściówka DVI->D-SUB); Min. 1 x DisplayPort; Min. 1 x wejście audio, Min. 2 x wyjście audio Min. 2 x wejście mikrofonowe; Min. 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| 11 | Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50%; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; - Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony); -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera; - znak CE oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy; -slot Kensington; - Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi |
| 12 | Klawiatura | -Klawiatura PS2 w układzie US; -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| 13 | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| 14 | Inwentaryzacja | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 bit. - dostarczony nośnik Windows 7 Professional pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Certyfikaty i normy | zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation); deklaracja zgodności CE; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001; certyfikat ISO9001 dla serwisu; poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB; certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); |
| 19 | Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |

- Komputer stacjonarny (2 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań desktopowych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 6550 punktów. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2x4 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 500 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| 4 | Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| 5 | Napęd Optyczny | Blu-Ray z możliwością odtwarzania i nagrywania nośników Blu-Ray wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt |
| 6 | Płyta główna | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| 8 | Karta sieciowa | Min. zintegrowana 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, (wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera) oraz dodatkowa karta sieciowa 10/100/1000 RJ45, obsługa WoL, obsługa PXE, montowana w slocie PCI-Express |
| 9 | Karta graficzna | Niezintegrowana z płytą główną, min. 1GB własnej pamięci RAM, Częstotliwość taktowania rdzenia graficznego min. 700 MHz, Częstotliwość taktowania procesora min. 1400 MHz, Częstotliwość taktowania pamięci min. 900 MHz, Szerokość interfejsu pamięci min. 128bit, ze wsparciem dla min. DirectX 11, HDCP i OpenGL 4.1, pracująca na magistrali PCI-Express x16 o konstrukcji jednoslotowej; |
| 10 | Porty I/O | Min. 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); Min. 1 x USB 3.0 (na froncie obudowy) Min. 1 x RS-232; Min. 1 x LPT; Min. 2 x porty PS2; Min. 1 x DVI; Min. 1 x D-SUB; Min. 1 x DisplayPort; Min. 1 x wejście audio, Min. 2 x wyjście audio Min. 2 x wejście mikrofonowe; Min. 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| 11 | Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50%; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; - Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony); -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera; - znak CE oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy; -slot Kensington; - Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi |
| 12 | Klawiatura | -Klawiatura PS2 w układzie US; -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| 13 | Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| 14 | Inwentaryzacja | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| 15 | Gwarancja | -36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji. |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 64 bit. - dostarczony nośnik Windows 7 Professional pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Certyfikaty i normy | zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation); deklaracja zgodności CE; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001; certyfikat ISO9001 dla serwisu; poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB; certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); |
| 19 | Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |

- Serwer (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typu Rack do instalacji w standardowej szafie RACK 19” - wysokość nie więcej niż 1U - dostarczony serwer musi umożliwiać instalację 6 dysków hotplug 2,5cala typu SAS 2.0/SATA/SSD - obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera |
| 2 | Płyta główna | - dedykowana płyta serwerowa, oparta o układ Intel 5500 lub nowszy o nie gorszej funkcjonalności - dwa gniazda procesora - minimum 12 banków pamięci obsługujące minimum 192GB pamięci DDR3 1333Mhz typu registered lub unbuffered, wsparcie dla pamięci DDR3 Low Voltage - min. 2 x PCI Express Gen.2 o prędkości x8, w tym minimum jedno gniazdo umożliwiające instalację kart pełnej wysokości - min. 1 x PCI Express Gen. 2 o prędkości x4, umożliwiające instalację kart PCI Express x8 -zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji |
| 3 | BIOS | - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie - możliwość odczytania z BIOS serwera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorach (model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache) - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego slotów PCI Express/PCI - możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) - możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej serwera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (nieudana aktualizacja, ataki wirusów itp.) bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych |
| 4 | Procesory | - zamontowane dwa procesory pozwalające na osiągnięcie wydajności w testach SPECint_base2006 min. 29 pkt. , oraz w SPECint_rate_base2006 min. 205 pkt. |
| 5 | Pamięć RAM | - min. 2 moduły pamięci po 16 GB RAM każdy, pamięć min. typu 1066MHz registered - wsparcie dla technologii korekcji błędów Advanced ECC, scrubbing i SDDC - wsparcie sprzętowe dla aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci - możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM |
| 6 | Kontroler macierzowy | - zintegrowany trwale z płytą główną lub jako dedykowana karta PCI Express kontroler RAID - minimum 6 portów SATA - wsparcie minimum dla RAID 0,1,10 - wsparcie dla aktywnego zapasu HDD (hotspare) (w przypadku kontrolera niezintegrowanego wymagane jest, aby kontroler pochodził od producenta serwera i był przez niego w pełni wspierany w oferowanym modelu serwera) |
| 7 | Dyski twarde | - min. 2 x HDD 1TB 2,5 SATA II, 7200obr, min. 8mb cache - w trybie RAID 1 - dyski hot-plug |
| 8 | Napęd optyczny | - nagrywarka DVD +/- RW (obsługa DVD+R, DVD-R,DVD DL, DVD-RAM, odczyt DVD x16, DVD-RAM x12) |
| 9 | Interfejsy sieciowe | zintegrowana trwale karta sieciowa 1GBit/s dla komunikacji systemowej (2xRJ45) -wsparcie dla PXE, iSCSI oraz iSCSI boot, -wsparcie dla akceleracji TCP/IP, wsparcie teamingu -możliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie BIOS -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 1x zintegrowana trwale karta sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania, możliwość przekierowania komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit, złącze RJ45 Dodatkowa karta sieciowa z 4 portami 1GBit/s RJ45 montowana w szynie PCI-Express |
| 10 | Interfejsy zintegrowane | - 1 x RS-232-C (9 pin) (do użytku dla karty zarządzającej) - min. 7 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim, min. 1 wewnętrzne) - możliwość zainstalowania wewnętrznego klucza USB lub karty flash dla dedykowanego wirtualizatora |
| 11 | Interfejsy kontrolne i serwisowe | - zintegrowany w obudowie na przednim panelu wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub inne rozwiązanie równoważne oferujące możliwość bezpośredniej weryfikacji/identyfikacji (bez dostępu do wnętrzna obudowy oraz software zarządzającego), co najmniej: Model i numer seryjny serwera MAC address karty LAN i karty zarządzającej LAN - wbudowana dioda identyfikacyjna przód/tył (możliwość zdalnego włączenia identyfikacji wizualnej serwera poprzez software zarządzający) |
| 12 | Zarządzanie zdalne | - zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera - pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora - dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu - opcjonalna możliwość przekierowania konsoli tekstowej, graficznej (minimum 2 niezależne połączenia) i mapowania napędów zdalnych, bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB) - połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL - monitorowanie zużycia energii serwera w trybie dziennym, miesięcznym, rocznym oraz wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, kontrola zużycia energii w trybie rzeczywistym - funkcja konfiguracji i ograniczania zużycia energii elektrycznej przez serwer bezpośrednio z pozycji konsoli graficznej karty sprzętowej (tryby minimalnego zużycia energii, pełnej wydajności) - funkcja umożliwiająca konfigurację i automatyczne przełączanie się pomiędzy trybami zużycia energii w czasie, w ciągu tygodnia z dokładnością do godzin (wymagane z uwagi na różne obciążenie maszyny w czasie) - dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. - możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP - wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera - system umożliwiający automatyczną rekonfigurację maszyny w przypadku uszkodzenia takich komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą pracę z ograniczoną wydajnością. - Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: - konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera - instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami - tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera zgodnie z zadanymi ustawieniami - zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.), przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup. - wykrywanie usterek z wyprzedzeniem - monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi |
| 13 | Karta graficzna | - zintegrowana - obsługa rozdzielczości minimum 1600x1200 pikseli |
| 14 | Bezpieczeństwo | - zintegrowany w obudowie slot do zabezpieczenia linką lub kłódką (zabezpieczający również zasilacze) |
| 15 | Zasilanie i chłodzenie | -Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, typu hot plug o sprawności minimalnej 89% przy typowym obciążeniu 50% -Redundantny układ wentylatorów wymienny w czasie pracy serwera |
| 16 | Gwarancja | -5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, - przywrócenie sprawności serwera w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji |
| 17 | Zainstalowany system operacyjny | MS Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise z min. 10 licencjami dostępowymi (User CAL) |
| 18 | Certyfikaty, normy | - Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy - Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 - Certyfikat ISO9001 dla serwisu. |
| 19 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: -konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |

- Serwer (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typu Rack do instalacji w standardowej szafie RACK 19” - wysokość nie więcej niż 1U - dostarczony serwer musi umożliwiać instalację 6 dysków hotplug 2,5cala typu SAS 2.0/SATA/SSD - obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera |
| 2 | Płyta główna | - dedykowana płyta serwerowa, oparta o układ Intel 5500 lub nowszy o nie gorszej funkcjonalności - dwa gniazda procesora - minimum 12 banków pamięci obsługujące minimum 192GB pamięci DDR3 1333Mhz typu registered lub unbuffered, wsparcie dla pamięci DDR3 Low Voltage - min. 2 x PCI Express Gen.2 o prędkości x8, w tym minimum jedno gniazdo umożliwiające instalację kart pełnej wysokości - min. 1 x PCI Express Gen. 2 o prędkości x4, umożliwiające instalację kart PCI Express x8 -zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji |
| 3 | BIOS | - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie - możliwość odczytania z BIOS serwera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorach (model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache) - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego slotów PCI Express/PCI - możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) - możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej serwera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (nieudana aktualizacja, ataki wirusów itp.) bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych |
| 4 | Procesory | - zamontowane dwa procesory pozwalające na osiągnięcie wydajności w testach SPECint_base2006 min. 20 pkt. , oraz w SPECint_rate_base2006 min. 37 pkt. |
| 5 | Pamięć RAM | - min. 2 moduły pamięci po 2 GB RAM każdy, pamięć min. typu 1333MHz registered , - wsparcie dla technologii korekcji błędów Advanced ECC, scrubbing i SDDC - wsparcie sprzętowe dla aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci - możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM |
| 6 | Kontroler macierzowy | - zintegrowany trwale z płytą główną lub jako dedykowana karta PCI Express kontroler RAID - minimum 6 portów SATA - wsparcie minimum dla RAID 0,1,10 - wsparcie dla aktywnego zapasu HDD (hotspare) (w przypadku kontrolera niezintegrowanego wymagane jest, aby kontroler pochodził od producenta serwera i był przez niego w pełni wspierany w oferowanym modelu serwera) |
| 7 | Dyski twarde | - zamontowane w serwerze min. 4 x HDD 500GB 2,5 SATA II, 7200obr, min. 8mb cache oraz min. 2 dodatkowe dyski HDD 500GB 2,5 SATA II, 7200obr, min. 8mb cache niezamontowane w serwerze; - w trybie RAID 1 - dyski hot-plug |
| 8 | Napęd optyczny | - nagrywarka DVD +/- RW (obsługa DVD+R, DVD-R,DVD DL, DVD-RAM, odczyt DVD x16, DVD-RAM x12) |
| 9 | Interfejsy sieciowe | zintegrowana trwale karta sieciowa 1GBit/s dla komunikacji systemowej (2xRJ45) -wsparcie dla PXE, iSCSI oraz iSCSI boot, -wsparcie dla akceleracji TCP/IP, wsparcie teamingu -możliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie BIOS -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 1x zintegrowana trwale karta sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania, możliwość przekierowania komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit, złącze RJ45 |
| 10 | Interfejsy zintegrowane | - 1 x RS-232-C (9 pin) (do użytku dla karty zarządzającej) - min. 7 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim, min. 1 wewnętrzne) - możliwość zainstalowania wewnętrznego klucza USB lub karty flash dla dedykowanego wirtualizatora |
| 11 | Interfejsy kontrolne i serwisowe | - zintegrowany w obudowie na przednim panelu wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub inne rozwiązanie równoważne oferujące możliwość bezpośredniej weryfikacji/identyfikacji (bez dostępu do wnętrzna obudowy oraz software zarządzającego), co najmniej: Model i numer seryjny serwera MAC address karty LAN i karty zarządzającej LAN - wbudowana dioda identyfikacyjna przód/tył (możliwość zdalnego włączenia identyfikacji wizualnej serwera poprzez software zarządzający) |
| 12 | Zarządzanie zdalne | - zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera - pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora - dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu - opcjonalna możliwość przekierowania konsoli tekstowej, graficznej (minimum 2 niezależne połączenia) i mapowania napędów zdalnych, bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB) - połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL - monitorowanie zużycia energii serwera w trybie dziennym, miesięcznym, rocznym oraz wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, kontrola zużycia energii w trybie rzeczywistym - funkcja konfiguracji i ograniczania zużycia energii elektrycznej przez serwer bezpośrednio z pozycji konsoli graficznej karty sprzętowej (tryby minimalnego zużycia energii, pełnej wydajności) - funkcja umożliwiająca konfigurację i automatyczne przełączanie się pomiędzy trybami zużycia energii w czasie, w ciągu tygodnia z dokładnością do godzin (wymagane z uwagi na różne obciążenie maszyny w czasie) - dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. - możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP - wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera - system umożliwiający automatyczną rekonfigurację maszyny w przypadku uszkodzenia takich komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą pracę z ograniczoną wydajnością. - Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: - konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera - instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami - tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera zgodnie z zadanymi ustawieniami - zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.), przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup. - wykrywanie usterek z wyprzedzeniem - monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi |
| 13 | Karta graficzna | - zintegrowana - obsługa rozdzielczości minimum 1600x1200 |
| 14 | Bezpieczeństwo | - zintegrowany w obudowie slot do zabezpieczenia linką lub kłódką (zabezpieczający również zasilacze) |
| 15 | Zasilanie i chłodzenie | -Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, typu hot plug o sprawności minimalnej 89% przy typowym obciążeniu 50% -Redundantny układ wentylatorów wymienny w czasie pracy serwera |
| 16 | Gwarancja | - 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, - czas reakcji serwisowej maksymalnie drugi dzień roboczy po zgłoszeniu awarii - dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji |
| 17 | Zainstalowany system operacyjny | MS Windows Server 2008 R2 SP1 Standard z min. 20 licencjami dostępowymi (User CAL) |
| 18 | Certyfikaty, normy | - Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy - Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 - Certyfikat ISO9001 dla serwisu. |
| 19 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: -konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |

- Monitor LCD (5 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość ekranu | 21,5” |
| 2 | Rodzaj panelu | TN |
| 3 | Współczynnik proporcji | 16:9 |
| 4 | Rozdzielczość | Min. 1920x1080 |
| 5 | Jasność (cd/m2) | Min. 300 |
| 6 | Kontrast | Min. 70000:1 |
| 7 | Czas reakcji (ms) | Maks. 5 |
| 8 | Kąt oglądania | Min. 170 st. (poziom)/160 st. (pion) |
| 9 | Głębia koloru (liczba kolorów) | 16.7M |
| 10 | Gniazdo wejściowe | D-SUB |
| 11 | Kolor | Czarny |
| 12 | Inne | Możliwość pochylenia w pionie |
| 13 | Certyfikaty i standardy | CE |
| 14 | Wyposażenie | Kabel zasilający |
| 15 | Gwarancja | Min. 36 mies. gwarancji producenta |

- Drukarka laserowa (6 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku w czerni | Min. 22 str./min |
| 2 | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maks. 7 s |
| 3 | Jakość druku w czerni | Min. 600 x 600 dpi |
| 4 | Technologia druku | Druk laserowy |
| 5 | Normatywny cykl pracy | Min. 8000 stron/mies. |
| 6 | Standardowa pamięć | Min. 8 MB |
| 7 | Szybkość procesora | Min. 266 MHz |
| 8 | Standardowa liczba podajników papieru | Min. 1 podajnik na min. 250 ark. oraz podajnik na min. 10 ark. z priorytetem poboru |
| 9 | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
| 10 | Druk dwustronny | Min. ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| 11 | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5) |
| 12 | Niestandardowe wymiary nośników | podajnik na 250 ark.: min. 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: min. od 76x127 do 216x356 mm |
| 13 | Nośniki | Min. Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki |
| 14 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. Port Hi-Speed USB 2.0 |
| 15 | Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | Min. od 60 do 163 g/m˛ |
| 16 | Pobór mocy | Maks. 1,3W w trybie gotowości |
| 17 | Inne | Min. 4 wskaźniki LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom toneru), Min. 2 przyciski (Start, Anuluj zadanie),Każda drukarka musi być wyposażona w przewód USB A-B o długości min. 1,8m |
| 18 | Gwarancja | Min. 12 mies. gwarancji producenta |

- Drukarka laserowa kolorowa (3 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku w czerni | Min. 20 str./min |
| 2 | Prędkość druku w kolorze | Min. 20 str./min |
| 3 | Wydruk pierwszej strony w czerni i w kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maks. 18 s |
| 4 | Jakość druku w czerni i w kolorze | Min. 600 x 600 dpi |
| 5 | Technologia druku | Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy |
| 6 | Normatywny cykl pracy | Min. 40000 stron/mies. |
| 7 | Standardowa pamięć | Min. 128 MB z możliwością rozszerzenia do min. 384MB |
| 8 | Szybkość procesora | Min. 540 MHz |
| 9 | Standardowa liczba podajników papieru | Min. 1 podajnik na min. 250 ark. oraz uniwersalny podajnik na min. 50 ark. |
| 10 | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
| 11 | Druk dwustronny | Min. ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| 12 | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne) |
| 13 | Niestandardowe wymiary nośników | Podajnik 1: min. 76x127–216x356 mm; Podajnik 2: min. od 100 x 148 do 216 x 356 mm |
| 14 | Nośniki | Min. Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty |
| 15 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. Port Hi-Speed USB 2.0 |
| 16 | Gramatura nośników | Podajnik 1: min. od 60 do 176 g/m²; podajnik 2: min. od 60 do 163 g/m² (176 g/m² w przypadku pocztówek) |
| 17 | Pobór mocy | Maks. 18W w trybie gotowości |
| 18 | Inne | Każda drukarka musi być wyposażona w przewód USB A-B o długości min. 1,8m |
| 19 | Gwarancja | Min. 12 mies. gwarancji producenta |

- Drukarka atramentowa (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku w czerni | Min. 33 str./min |
| 2 | Prędkość druku w kolorze | Min. 32 str./min |
| 3 | Jakość druku w czerni | Min. 600 x 600 dpi |
| 4 | Jakość druku w kolorze | Min. 4800 x 1200 dpi |
| 5 | Technologia druku | Atramentowa |
| 6 | Normatywny cykl pracy | Min. 7000 stron/mies. |
| 7 | Standardowa pamięć | Min. 32 MB |
| 8 | Standardowy podajnik papieru | Min. 150 arkuszy w tym podajnik kopert na min. 15 szt. |
| 9 | Standardowy odbiornik papieru | Min. 100 arkuszy wydrukiem do dołu |
| 10 | Druk dwustronny | Min. ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| 11 | Obsługiwane formaty nośników | Min. A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 (125x176 mm), B7 (88x125 mm), 100x150 mm, 130x180 mm |
| 12 | Niestandardowe wymiary nośników | Min. od 76 x 127 do 330 x 1118 mm |
| 13 | Nośniki | Min. Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie |
| 14 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. Port Hi-Speed USB 2.0; 1 x Ethernet |
| 15 | Gramatura nośników | Min. od 60 do 105 g/m², koperty: od 75 do 90 g/m², karty: do 200 g/m², papier fotograficzny: do 280 g/m² |
| 16 | Pobór mocy | Maks. 2,8W w trybie oczekiwania |
| 17 | Inne | Drukarka musi być wyposażona w przewód USB A-B o długości min. 1,8m |
| 18 | Gwarancja | Min. 12 mies. gwarancji producenta |

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku/kopiowania w czerni | Min. 12 str./min |
| 2 | Prędkość druku/kopiowania w kolorze | Min. 8 str./min |
| 3 | Wydruk pierwszej strony w czerni i w kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maks. 26 s w czerni oraz maks. 32 s w kolorze |
| 4 | Jakość druku/kopiowania w czerni i w kolorze | Min. 600 x 600 dpi |
| 5 | Technologia druku | Druk laserowy |
| 6 | Normatywny cykl pracy | Min. 30000 stron/mies. |
| 7 | Standardowa pamięć | Min. 160 MB |
| 8 | Szybkość procesora | Min. 600 MHz |
| 9 | Standardowa liczba podajników papieru | Min. podajnik na 150 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów na min. 35 arkuszy. |
| 10 | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 125 arkuszy |
| 11 | Druk dwustronny | Min. ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| 12 | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4; A5; A6; 10x15 cm; B5 (ISO, JIS) |
| 13 | Niestandardowe wymiary nośników | Min. od 76 x 127 do 216 x 356 mm |
| 14 | Nośniki | Min. Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony |
| 15 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port USB hosta; 1 wbudowany interfejs sieci przewodowej Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45 |
| 16 | Typ skanera | Skaner płaski wykorzystujący automatyczny podajnik dokumentów |
| 17 | Optyczna rozdzielczość skanowania | Min. 1200 dpi |
| 18 | Szybkość skanowania w czerni (tryb normal) | Min. 12 str./min |
| 19 | Szybkość faksu | Min. 33.6 kb/s |
| 20 | Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci faksu | Min. 250 stron |
| 21 | Liczba numerów szybkiego wybierania | Min. 120 numerów |
| 22 | Pozostałe funkcje faksu | Automatyczne ponowne wybieranie numeru, wysyłanie faksów z opóźnieniem, funkcja blokady niepożądanych faksów |
| 23 | Pobór mocy | Maks. 18W w trybie gotowości |
| 24 | Inne | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,9 cm wspomagający drukowanie; urządzenie musi być wyposażone w przewód USB A-B o długości min. 1,8m |
| 25 | Gwarancja | Min. 12 mies. gwarancji producenta |

- Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku w czerni | Min. 32 str./min |
| 2 | Prędkość druku w kolorze | Min. 31 str./min |
| 3 | Wydruk pierwszej strony w kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maks. 18 s |
| 4 | Jakość druku w czerni i w kolorze | Min. 600 x 600 dpi w czerni oraz min. 4800 x 1200 dpi w kolorze |
| 5 | Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| 6 | Normatywny cykl pracy | Min. 7000 stron/mies. |
| 7 | Standardowa pamięć | Min. 64 MB |
| 8 | Szybkość procesora | Min. 192 MHz |
| 9 | Standardowa liczba podajników papieru | Min. podajnik na 250 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów na min. 35 arkuszy. |
| 10 | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 50 arkuszy |
| 11 | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4;A5;A6;B5;B6;C6; JIS:B5;B6;B7 |
| 12 | Nośniki | Min. Papier zwykły, papier typu Bright White, papier premium, matowy, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, folia, nośniki do nadruków na koszulki, karty fotograficzne, błyszczące karty okolicznościowe, matowe karty okolicznościowe, papier do druku broszur i ulotek |
| 13 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 wbudowany interfejs sieci przewodowej Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45; port RJ11 (faks); gniazdo czytnika kart pamięci |
| 14 | Typ skanera | Skaner płaski wykorzystujący automatyczny podajnik dokumentów |
| 15 | Optyczna rozdzielczość skanowania | Min. 4800 dpi |
| 16 | Rozdzielczość faksu | Min. 200 x 100 dpi |
| 17 | Pozostałe funkcje faksu | Automatyczne ponowne wybieranie numeru, wysyłanie faksów z opóźnieniem |
| 18 | Pobór mocy | Maks. 3,9W w trybie uśpienia |
| 19 | Inne | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6 cm wspomagający drukowanie; urządzenie musi być wyposażone w przewód USB A-B o długości min. 1,8m |
| 20 | Gwarancja | Min. 12 mies. gwarancji producenta |

- Notebook (5 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań mobilnych, osiągający w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 2555 punktów. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2 GB DDR3-1333MHz SODIMM -możliwość rozbudowy do 8 GB -min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 320 GB (min. 5400 rpm, SATA) |
| 4 | Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| 5 | Wyświetlacz | przekątna 15,6”; rozdzielczość min. 1366x768; kontrast min. 400:1; jasność min. 220cd |
| 6 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana, w standardzie High Definition; zintegrowane w obudowie notebooka głośniki stereo oraz wbudowany cyfrowy mikrofon |
| 7 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |
| 8 | Łączność bezprzewodowa | Wbudowana karta sieci bezprzewodowych w standardzie min. 802.11b/g/n; Bluetooth w wersji min. 2.1 |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10, |
| 10 | Porty I/O | Min. 3 x USB 2.0 w tym min. 1 port z funkcją ładowania nawet w czasie gdy notebook jest wyłączony; Min. 1 x VGA; Min. 1 x HDMI; Min. 1 x wejście liniowe/wejście mikrofonu; Min. 1 x wyjście liniowe/wyjście dla słuchawek; |
| 11 | Gniazda rozszerzeń | Min. 1 x Express Card 34/54 |
| 12 | Czytnik kart | Wbudowany, odczytujący karty w formatach min. SD, SDHC, MS, MS Pro |
| 13 | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| 14 | Klawiatura | Min. 106 klawiszy z wydzielonym blokiem numerycznym |
| 15 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 1,3 megapiksela |
| 16 | Zasilanie | dołączony akumulator pozwalający na min. 7h pracy notebooka bez konieczności ładowania; w zestawie zasilacz prądu przemiennego; |
| 17 | Gwarancja | - min. 12 miesięcy gwarancji producenta |
| 18 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 lub 64 bit. - możliwość ponownej instalacji systemu operacyjnego niewymagającej wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 19 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 20 | Certyfikaty i normy | oznaczenie CE; EnergyStar 5.0; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta; certyfikat ISO9001 dla serwisu; certyfikacja EPEAT (obecność oferowanego modelu notebooka na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); |

- Monitor LCD (2 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | Min. 27 cali |
| 2 | Obszar wyświetlania | Min. 597 x 336 mm |
| 3 | Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Plamka | Maks. 0,3114 mm |
| 5 | Jasność | Min. 300 cd/m kw. |
| 6 | Kontrast | typowy min. 1000:1, dynamiczny min. 70000:1 |
| 7 | Kąt widzenia w pionie/poziomie | Min. 160/170 stopni |
| 8 | Czas reakcji matrycy | Maks. 2 ms |
| 9 | Synchronizacja poziomo | 30 – 81 kHz |
| 10 | Synchronizacja pionowo | 56 – 60 Hz |
| 11 | Ilość wyświetlanych kolorów | Min. 16,7 mln |
| 12 | Złącza | Min.1 x D-SUB, 1 x DVI oraz 1 x HDMI |
| 13 | Regulacja pochylenia | Min. w zakresie -2 – 18 stopni |
| 14 | Wewnętrzne zasilanie, napięcie sieciowe | 100-240 V, 50-60 Hz |
| 15 | Gwarancja | Min. 36 mies. gwarancji producenta |

- Przełącznik sieciowy (5 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty | Min. 24 x RJ-45 z autonegocjacją 10/100/1000 (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T); min. 4 gniazda typu SFP; Port konsoli umieszczony na przednim panelu |
| 2 | Pamięć i procesor | Procesor o częstotliwości min. 333 MHz, min. 128 MB pamięci flash, rozmiar bufora pakietów min. 512 KB, min. 128 MB pamięci RAM |
| 3 | Opóźnienie | dla 100 Mb i 1000 Mb maks. 5 µs |
| 4 | Przepustowość | Min. 41.7 Mpps |
| 5 | Przepustowość rutowania/przełączania | Min. 56 Gbps |
| 6 | Pojemność tabeli rutingu | Min. 32 wpisy |
| 7 | Zarządzanie | przez CLI, przez przeglądarkę www; obsługa protokołu SNMP; integracja z przełącznikami z pkt. 16 dająca możliwość zarządzania urządzeniami z poziomu jednego adresu IP |
| 8 | Obsługa standardów i protokołów | RFC 2819 RMON; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2233 Interface MIB; RFC 2233 Interfaces MIB; RFC 2571 SNMP Framework MIB; RFC 2572 SNMP-MPD MIB; RFC 2573 SNMP-Notification MIB; RFC 2573 SNMP-Target MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2667 IP Tunnel MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (Version 2); RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB; RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB; RFC 3418 MIB for SNMPv3; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps; IEEE 802.1P (CoS); IEEE 802.1X Port Based Network Access Control |
| 9 | Obudowa | do montażu w szafie typu RACK o wysokości maks. 1U |
| 10 | Gwarancja | Gwarancja producenta min. 36 mies. |

- Przełącznik sieciowy (4 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty | Min. 48 x RJ-45 z autonegocjacją 10/100/1000 (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T); min. 4 gniazda typu SFP; Port konsoli umieszczony na przednim panelu |
| 2 | Pamięć i procesor | Procesor o częstotliwości min. 333 MHz, min. 128 MB pamięci flash, rozmiar bufora pakietów min. 512 KB, min. 128 MB pamięci RAM |
| 3 | Opóźnienie | dla 100 Mb i 1000 Mb maks. 5 µs |
| 4 | Przepustowość | Min. 77.4 Mpps |
| 5 | Przepustowość rutowania/przełączania | Min. 104 Gbps |
| 6 | Pojemność tabeli rutingu | Min. 32 wpisy |
| 7 | Zarządzanie | przez CLI, przez przeglądarkę www; obsługa protokołu SNMP; integracja z przełącznikami z pkt. 15 dająca możliwość zarządzania urządzeniami z poziomu jednego adresu IP |
| 8 | Obsługa standardów i protokołów | RFC 2819 RMON; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2233 Interface MIB; RFC 2233 Interfaces MIB; RFC 2571 SNMP Framework MIB; RFC 2572 SNMP-MPD MIB; RFC 2573 SNMP-Notification MIB; RFC 2573 SNMP-Target MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2667 IP Tunnel MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (Version 2); RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB; RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB; RFC 3418 MIB for SNMPv3; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps; IEEE 802.1P (CoS); IEEE 802.1X Port Based Network Access Control |
| 9 | Obudowa | do montażu w szafie typu RACK o wysokości maks. 1U |
| 10 | Gwarancja | Gwarancja producenta min. 36 mies. |

- Zasilacz awaryjny (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa | Min. 865W lub min. 1500 VA |
| 2 | Napięcie wyjściowe | 230V |
| 3 | Rodzaj obudowy | Wolnostojąca |
| 4 | Czas podtrzymania | Min. 5 minut przy 100% obciążeniu |
| 5 | Wydajność przy pełnym obciążeniu | Min. 89% |
| 6 | Częstotliwość na wyjściu (synchr. z siecią) | Min. 50 Hz,60 Hz |
| 7 | Gniazda wyjściowe | Min. 5 szt. IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) Min. 5 szt. IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) |
| 8 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| 9 | Częstotliwość na wejściu | Min. 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) |
| 10 | Typ gniazda wejściowego | Min. IEC-320 C14 |
| 11 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | Min. 151 - 299V |
| 12 | Obciążenie wyłącznika toru zasilającego | Min. 10.0 A |
| 13 | Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| 14 | Port komunikacyjny | Min. 1 x USB |
| 15 | Panel przedni | Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli |
| 16 | Alarm dźwiękowy | Min. Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia |
| 17 | Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | Min. 310 Dżuli |
| 18 | Ochrona linii danych | Min. Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11),Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector) |
| 19 | Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji producenta |

- Zasilacz awaryjny (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa | Min. 980W lub min. 1500 VA |
| 2 | Napięcie wyjściowe | 230V |
| 3 | Rodzaj obudowy | Do montażu w szafie rack 19”, wys. maks. 2U |
| 4 | Czas podtrzymania | Min. 7 minut przy 100% obciążeniu |
| 4 | Częstotliwość na wyjściu (synchr. z siecią) | Min. 50 Hz,60 Hz |
| 5 | Gniazda wyjściowe | Min. 4 szt. IEC 320 C13 |
| 6 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| 7 | Częstotliwość na wejściu | Min. 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) |
| 8 | Typ gniazda wejściowego | Min. IEC-320 C14 |
| 9 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | Min. 160 - 286V |
| 11 | Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| 12 | Port komunikacyjny | Min. 1 x USB, 1 x DB9 RS232, gniazdo na dodatkowe moduły rozszerzeń |
| 13 | Panel przedni | Min. diody LED wskazujące stan obciążenia, stan pracy z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia |
| 14 | Alarm dźwiękowy | Min. Alarm podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii |
| 15 | Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | Min. 480 Dżuli |
| 17 | Gwarancja | Min. 2 lata gwarancji producenta |

- Karta linii sygnałowych (1 szt.) do rejestratora rozmów o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Karta linii sygnałowych do rejestratora rozmów TRX-KSRC332 |
| 2 | Interfejs | Cyfrowy ISDN 2B+D |
| 3 | Ilość linii | Min. 1 |
| 4 | Ilość kanałów | Min. 2 |
| 5 | Typ wejścia | RJ-11 |
| 6 | Dodatkowe możliwości | Analiza numerów połączeń przychodzących i wychodzących |
| 7 | Rok produkcji rejestratora | 2008 |

- Komputer przenośny typu tablet (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań mobilnych, osiągający w teście 3DMark CPU min. 1300 pkt. lub w teście PC Mark Vantage min. 2900 pkt. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 4 GB DDR3-800MHz SODIMM -możliwość rozbudowy do 8 GB -min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 320 GB (min. 5400 rpm, SATA) |
| 4 | Wyświetlacz | przekątna min. 10,1”; rozdzielczość min. 1366x768; jasność min. 200cd ekran obrotowy, wielodotykowy, pozwalający na sterowanie urządzeniem palcem lub dedykowanym piórkiem czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący jasność ekranu do warunków otoczenia |
| 5 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana oraz wbudowany mikrofon |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |
| 7 | Łączność bezprzewodowa | Wbudowana karta sieci bezprzewodowych w standardzie min. 802.11b/g/n; Bluetooth w wersji min. 2.1 Wbudowany modem 3G/UMTS |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10, |
| 9 | Porty I/O | Min. 2 x USB 2.0; Min. 1 x VGA; Min. 1 x HDMI; Min. 1 x wejście liniowe/wejście mikrofonu; Min. 1 x wyjście liniowe/wyjście dla słuchawek; Min. 1 x slot na karty typu SmartCard Min. 1 x slot na kartę SIM (do obsługi modemu 3G/UMTS) |
| 10 | Czytnik kart | Wbudowany, odczytujący karty w formatach min. SD, SDHC, SDXC |
| 11 | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| 12 | Klawiatura | Min. 82 klawisze |
| 13 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 1,3 megapiksela |
| 14 | Zasilanie | dołączony akumulator pozwalający na min. 9h pracy notebooka bez konieczności ładowania; w zestawie zasilacz prądu przemiennego; |
| 15 | Gwarancja | - min. 36 miesięcy gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji sprzętu, przywrócenie sprawności urządzenia w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 lub 64 bit. - możliwość ponownej instalacji systemu operacyjnego niewymagającej wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Inne | Dołączona do zestawu mysz optyczna |
| 19 | Certyfikaty i normy | oznaczenie CE; EnergyStar 5.0; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta; certyfikat ISO9001 dla serwisu; |

- Komputer przenośny typu tablet (1 szt.) o parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, dedykowany do rozwiązań mobilnych, osiągający w teście 3DMark CPU min. 1300 pkt. lub w teście PC Mark Vantage min. 2900 pkt. |
| 2 | Pamięć RAM | -min. 2 GB DDR3-800MHz SODIMM -możliwość rozbudowy do 8 GB -min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| 3 | Dysk twardy | min. 320 GB (min. 5400 rpm, SATA) |
| 4 | Wyświetlacz | przekątna min. 10,1”; rozdzielczość min. 1366x768; jasność min. 200cd ekran obrotowy, wielodotykowy, pozwalający na sterowanie urządzeniem palcem lub dedykowanym piórkiem czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący jasność ekranu do warunków otoczenia |
| 5 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana oraz wbudowany mikrofon |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |
| 7 | Łączność bezprzewodowa | Wbudowana karta sieci bezprzewodowych w standardzie min. 802.11b/g/n; Bluetooth w wersji min. 2.1 |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10, |
| 9 | Porty I/O | Min. 2 x USB 2.0; Min. 1 x VGA; Min. 1 x HDMI; Min. 1 x wejście liniowe/wejście mikrofonu; Min. 1 x wyjście liniowe/wyjście dla słuchawek; Min. 1 x slot na karty typu SmartCard |
| 10 | Czytnik kart | Wbudowany, odczytujący karty w formatach min. SD, SDHC, SDXC |
| 11 | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| 12 | Klawiatura | Min. 82 klawisze |
| 13 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 1,3 megapiksela |
| 14 | Zasilanie | dołączony akumulator pozwalający na min. 9h pracy notebooka bez konieczności ładowania; w zestawie zasilacz prądu przemiennego; |
| 15 | Gwarancja | - min. 36 miesięcy gwarancji producenta |
| 16 | Oprogramowanie systemowe | - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, 32 lub 64 bit. - możliwość ponownej instalacji systemu operacyjnego niewymagającej wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows XP Prof., możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów |
| 17 | Pakiet biurowy | zainstalowany pakiet biurowy – MS Office Home & Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych (za równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL zostanie uznany pakiet biurowy, który realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi, zapewni bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007). W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania testów zgodności oprogramowania z w/w plikami MS Office na etapie badania ofert. |
| 18 | Inne | Dołączona do zestawu mysz optyczna |
| 19 | Certyfikaty i normy | oznaczenie CE; EnergyStar 5.0; certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta; certyfikat ISO9001 dla serwisu |