SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________________________

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. ( 032) 3491 - 800 fax. (032) 3491 – 812

____________________________________________________________________________

PROJEKT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet V „ Środowisko „,

Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami „

stanowiącego program operacyjny  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nr zamówienia publicznego:      ZP.271.5.2011

postępowanie w trybie:

przetarg nieograniczony o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

rodzaj zamówienia :     robota budowlana

nazwa zamówienia publicznego:

Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) przedmiot główny 45.20.00.00 -9 przedmioty dodatkowe 45.22.21.10-3, 45.11.10.00-8 , 45.41.00.00-4,45.26.00.00.-7, 45.26.20.00-1, 45.44.20.00-7, 45.42.10.00-4, 45.23.30.00-9, 29.50.00.00-4, 45.30.00.00-0

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. , zwanej dalej „ustawą”)

termin składania ofert:                                              4.04.2011 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:                                                4.04.2011  r. do godz. 10.15

miejsce składania ofert                                                Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

Wydział Administracyjny pok. 121

miejsce otwarcia ofert                                                 Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

sala kominkowa I piętro pok. 206

osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej.................. Alicja Żebro  tel. (032) 3491-850

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Paweł  Pełka tel.  (032) 3491-881

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Beata Grzelec - Spetruk  tel.  (032) 3491-880

kryteria oceny ofert:                          cena -  100 %

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- wersja elektroniczna bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego

- wersja papierowa  w cenie 250 zł  na pisemny wniosek Wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

zamawiający nie przewiduje umowy ramowej

termin związania ofertą               30 dni tj. od dnia 4.04.2011 r. do dnia 4.05.2011 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. (032) 3491 - 800 fax. 3491– 812

NIP 627-10-08-169,  REGON 000515891

Wydział  prowadzący  sprawę:

Referat Zamówień Publicznych – Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

tel. (032) 3491 – 855,

fax.  (032) 3491 -812,

adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.swietochlowice.pl

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy  oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy .

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie  zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 3. Opis przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i projektem wykonawczym: budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z kontenerowym budynkiem socjalno -sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie  linii technologicznych sortowni, dostawą niezbędnych maszyn i urządzeń oraz zagospodarowanie terenu wokół hali sortowni na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach.

W zakres zamówienia wchodzi:

1)  Budowa budynku hali sortowni:

Budynek sortowni zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako jednonawowy, jednokondygnacyjny o rozpiętości:

- 62,20 m x 21,40 m = 1.331,08 m2;

- kubatura hali wynosi ok. 12.645,3 m3;

- średnia wysokość hali ok. 9,5 m.

W hali przewidziano:

- platformę przyjęcia odpadów komunalnych o powierzchni 204,6 m2 – jest to  część hali przeznaczona do przyjęcia dowożonych odpadów komunalnych i ich załadunku na linię technologiczną segregacji odpadów.

- halę segregacji odpadów - jest to część hali wyposażona w instalację elektryczną, wentylację naturalna ciągłą i mechaniczną. Będzie to hala nie ogrzewana, z 4 bramami technologicznymi z napędem elektrycznym. W tej części hali będzie się znajdować linia do segregacji ręcznej i mechanicznej odpadów, prasa do belowania odpadów opakowaniowych.

- platformę przyjęcia odpadów opakowaniowych o powierzchni 53,0 m2

- wiata deponowania odpadów opakowaniowych – wiata będzie zabezpieczona przed rozwiewaniem się odpadów za pomocą siatki i zamykana będzie bramami przesuwnymi wykonanymi z siatki ogrodzeniowej.

2) Budowa budynku socjalno-sanitarnego z łącznikiem o powierzchni 51,79 m2 – system zabudowy

modułowej na bazie modułu Segment socjalny LSZ-2.

3) Budowa boksów do magazynowania odpadów opakowaniowych.

Dwa boksy na materiały opakowaniowe takie jak: szkło, metale, tworzywa sztuczne czy papier, w zależności

od zapotrzebowania zarządzającego zakładem. Parametry boksu podzielonego na dwa sektory będą

następujące:

- szerokość 15,0 m

- długość 11,0 m

- wysokość 4,0 m

4)  Budowa placu do gromadzenia odpadów opakowaniowych.

Do tymczasowego gromadzenia odpadów opakowaniowych wybudowany będzie plac o powierzchni

82,5 m2.

5)  Wykonanie magazynu kontenerowego na odpady niebezpieczne.

Do składowania odpadów niebezpiecznych ustawiony będzie magazyn kontenerowy. Będzie to kontener

metalowy z zamykanymi drzwiami, z podłoga rusztową, z bezpieczną przechwytującą wanną o wymiarach

6,0 x 2,35 x 2,35 m na ciekłe substancje niebezpieczne.

- Budowa placów i dróg przystosowanych do transportu ciężkiego.

Na terenie zakładu przewidziano place o następującym charakterze:

- place manewrowe dla pojazdów pomiędzy halą sortowni odpadów, a zapleczem magazynowym.

- place miedzy halą sortowni odpadów, a drogą wjazdową na teren zakładu.

- plac manewrowy wraz z drogą dojazdową do kompostowni kontenerowej.

7) Wykonanie separatora koalescencyjnego  z osadnikiem.

Dobrano separator bezfiltrowy ze zintegrowanym osadnikiem szlamowym, komora separacji, komorą koalescencji i komorą pobierania próbek.

8) Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne.

Ścieki socjalno-bytowe z budynku socjalno-sanitarnego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika na ścieki sanitarne poprzez projektowana sieć o Ø 160 mm. Dobrano zbiornik betonowy o pojemności

V= 6,0 m3.

9) Wykonanie instalacji:

a) instalacje wod-kan:

sieć wodociągowa – włączenie do sieci wA 100 należy wykonać za pomocą trójnika do istniejącej sieci na terenie składowiska o średnicy PE 90. wodociąg należy prowadzić w rurze osłonowej PE Ø 110. Projektuje się również przyłączenie do istniejącej sieci na cele p.poż. oraz potrzeby socjalno-sanitarne w budynku socjalnym.

sieć kanalizacji deszczowej – projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odebranie wód z dróg i placów poprzez 3 wpusty drogowe i 6 odwodnień liniowych oraz dachów do kwatery składowiska odpadów przemysłowych nr VIII znajdującej się na działce 1217/17 poprzez projektowany separator.

sieć kanalizacji sanitarnej – ścieki socjalno- bytowe z budynku socjalno-sanitarnego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika  na ścieki sanitarne poprzez projektowana sieć o Ø 160 mm. Dobrano zbiornik betonowy o pojemności V= 6,0 m3.

b) instalacje elektryczne – zasilanie projektowanej sortowni wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym

przewidziano z głównej tablicy rozdzielczej zakładu RG zlokalizowanej

w istniejącym budynku socjalno-usługowym. Przewidziano wyprowadzenie 2 kabli zasilających:

projektowaną rozdzielnię TS-G w sortowni, zasilanie istniejącej sortowni w nowym miejscu.

Oświetlenie zewnętrzne: projekt przewiduje nowy układ drogowy. Projektowany układ oświetlenia przewiduje wyprowadzić trzy obwody oświetleniowe z rozdzielni TS-G. Obwody nr 71 i 72 zasilają ciąg opraw oświetleniowych  zlokalizowanych na budynku hali sortowni. Zastosować słupy oświetleniowe wysokość 9,0 m umocowane na specjalnych fundamentach prefabrykowanych 0,3 x 0,3 x 1,5. Drugi obwód to zasilanie ciągu opraw zamocowanych na konstrukcji hali sortowni.

c) instalacja wentylacji – dla budynku sortowni zaprojektowano instalację mechaniczno-

wywiewną oraz nawiewną podciśnieniową. Wywiew powietrza za pomocą 4 wentylatorów

dachowych o wydajności 26 tys. m3/h. Zastosowane zostaną sterowniki czasu pracy włączane

ręcznie, zlokalizowane przy drzwiach pomieszczenia socjalno-sanitarnego.

- Dostawa i montaż następujących maszyn i urządzeń.

Linia sortownicza zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 30.000 Mg / rok/ 1 zmianę, 
  w skład której wchodzi:

- przenośnik kanałowy, łańcuchowy, poziomo-wznoszący (załadunek odpadów zmieszanych):

- całkowita długość od osi bębna zwrotnego do osi bębna napędowego 7000 mm:

- część pozioma: 5500 mm,

- część wznosząca: 1500 mm,

- szerokość taśmy: 1600mm,

- przenośnik posadowiony w kanale,

- kąt wzniosu: na długości 5,5 m przenośnik poziomy, natomiast na długości 1,5 m przenośnik wznoszący pod kątem wzniosu do 30,

- prędkość przesuwu taśmy – regulowana za pomocą falownika: 0,01 – 0,10 m/s,

- wysokość burt bocznych: 400 mm,

- uszczelnienie - profile gumowe T, wysokość 20 mm, wdłużnie po bokach taśmy,

- napęd nośnika: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- układ taśmy: płaski,

- prowadzenie taśmy na łańcuchach bocznych, przykręcanych do taśmy, ślizg podporowy na całej długości roboczej z wykładziną poliamidową trudnościeralną,

- smarowanie łańcuchów – obustronnie smarownice kroplowe, 1000 ml ze smarowaniem pędzelkowym,

- taśma wyposażona w stalowe zabieraki, olejo- i tłuszczo- odporna,

- napinanie taśmy: śrubowe,

- przenośnik wyposażony w obustronny wyłącznik awaryjny,

- stalowy przesyp na przenośnik wznoszący,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- ściana odbojowa stalowa o wysokości min. 1 m z tyłu i z jednego boku kanału,

- pokrycie kanału między burtami przenośnika, a brzegiem kanału z blach stalowych segmentowych, osadzonych na konstrukcji wsporczej, niezależnej od przenośnika, ułożone równo z posadzką, o wytrzymałości umożliwiającej najazd pojazdem technologicznym o nacisku min. 5 t/koło,

- pokrycie kanału powinno umożliwiać łatwy dostęp do jego wnętrza w celu wykonania prac remontowo-konserwatorskich,

- łatwo dostępne punkty smarowania łożysk dla wału napędowego i napinającego,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55.

- podest do odbioru odpadów tarasujących:

- obustronnie przy przenośniku wznoszącym, wyposażony w schody wejściowe i barierki, wysokość robocza min. 1000 mm od posadzki,

- przenośnik wznoszący:

- całkowita długość od osi bębna zwrotnego do osi bębna napędowego: ok. 12600 mm:

- szerokość taśmy - 1600 mm,

- wysokość burt – 400 mm,

- grubość burt– min. 3 mm,

- kąt pracy przenośnika: maks. 30°,

- prowadzenie taśmy:

- w części roboczej – blacha ślizgowa, stalowa na całej długości i szerokości roboczej 
o grubości min. 3 mm,

- bęben napędowy stalowy, gumowany (Ø min. 320 mm),

- bęben naciągu stalowy gładki (Ø min. 240 mm), powrót taśmy – kółka podporowe, łożyskowane niezależnie, min. 5 szt. na wale, rozstaw wałów co 1000 mm, osłony spodnie kółek,

- taśma wyposażona w zabieraki – gumowe, wulkanizowane do taśmy, wysokość min. 50 mm – maks. 60 mm, rozstaw co 500 mm,

- prędkość przesuwu taśmy regulowana falownikiem,

- czyszczenie taśmy – zgarniacz wewnętrzny, zbieracz pobębnowy,

- taśma olejo- i tłuszczo- odporna,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- układ napinania taśmy: ręczny, śrubowy,

- przenośnik wyposażony w obustronne linkowe wyłączniki bezpieczeństwa,

- napęd przenośnika: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- łatwo dostępne punkty smarowania łożysk dla bębna napędowego i zwrotnego,

- osłony z blachy perforowanej między burtami i konstrukcją podstawową,

- lej przesypowy - stalowy,

- uszczelnienie taśmy – uszczelki gumowe, mocowane od spodniej strony burt,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55

- sito bębnowe dwusekcyjne:

- średnica bębna: Ø min. 2950 mm,

- długość części przesiewającej bębna: min. 7000 mm (łączniki blach sitowych nie wliczane do długości części przesiewającej),

- kąt nachylenia: ok. 3° - 4°,

- ilość frakcji po przesianiu: 3,

- bęben z wymiennymi blachami perforowanymi,

- ilość sekcji przesiewających: 2,

- wielkość oczek: sekcja 1 - Ø 0 - 30 mm, sekcja 2 - Ø 30 - 80 mm,

- konstrukcja nośna podstawy – stalowa,

- prędkość obrotowa regulowana w zakresie: ok. 4 – 12 obr. / min, regulowana falownikiem (regulacja płynna, bezstopniowa),

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- napęd: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- przeniesienie napędu – przez rolkę/i podporową/e,

- podparcie bębna: 4 szt. rolek podporowych z wykładziną vulkollan lub równoważną 
o nośności min. 5400 kg/koło, Ø min. 500 mm, szerokość bieżnika 140 mm; 3 szt. rolek pozycjonujących (2 dolne, 1 górna) z wykładziną vulkollan lub równoważną, Ø min. 250 mm,

- sito w całości obudowane,

- bęben wyposażony wewnątrz w noże wspomagające nacinanie worków z odpadami,

- blachy sitowe – segmentowe, przykręcane od wewnątrz,

- trójstronny pomost obsługowy przesiewacza,

- klapy rewizyjne po obu stronach sita na całej długości do czyszczenia i konserwacji bębna sita z zewnątrz,

- leje dla frakcji odsianych z blachy stalowej pod sitem ukierunkowujący do kontenerów,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55,

- przenośnik przesyłowy frakcji nadsitowej do kabiny sortowniczej:

- długość: 5200 mm,

- szerokość taśmy: 1200 mm,

- napęd: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- prowadzenie taśmy:

- w części roboczej – blacha ślizgowa, stalowa na całej długości i szerokości roboczej 
o grubości min. 3 mm, bęben napędowy stalowy gumowany (Ø min. 320 mm), bęben naciągu stalowy gładki (Ø min. 240 mm),

- powrót taśmy – kółka podporowe, łożyskowane niezależnie, min. 4 szt. na wale, rozstaw wałów co 1000 mm, osłony spodnie kółek,

- zabieraki – gumowe, wulkanizowane do taśmy, wysokość 60 mm, rozstaw co 500 mm,

- wysokość burt: 400 mm, grubość burt min. 3 mm,

- przebieg taśmy – wznoszący, maks 30°,

- regulacja prędkości – prędkość stała,

- czyszczenie taśmy – zgarniacz wewnętrzny, zbieracz pobębnowy,

- rodzaj taśmy - taśma olejo- i tłuszczo- odporna,

- uszczelnienie taśmy – uszczelki gumowe mocowane od spodniej strony burt,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- lej przesypowy - stalowy,

- przenośnik sortowniczy:

- długość przenośnika: 20500 mm,

- szerokość taśmy: 1200 mm,

- prędkość przesuwu taśmy – regulacja za pomocą falownika, w zakresie od 0,1 do 0,3 m/s,

- wysokość burt: 400 mm / 130 mm (przy stanowiskach roboczych),

- grubość burt – min. 3 mm,

- prowadzenie taśmy:

- w części roboczej – blacha ślizgowa, stalowa na całej długości i szerokości roboczej 
o grubości min. 3 mm, bęben napędowy stalowy gumowany (Ø min. 320 mm), bęben naciągu stalowy, gładki (Ø min. 240 mm),

- powrót taśmy – kółka podporowe, łożyskowane niezależnie, min. 4 szt. na wale, rozstaw wałów co 1000 mm, osłony spodnie kółek, na całej długości, z wyłączeniem kabiny,

- zabieraki – brak, taśma gładka,

- przebieg taśmy – poziomy,

- czyszczenie taśmy – zgarniacz wewnętrzny, zbieracz pobębnowy,

- taśma olejo- i tłuszczo- odporna,

- uszczelnienie taśmy – uszczelki gumowe mocowane od spodniej strony burt wanny,

- lej przesypowy – stalowy,

- napęd: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- klasa bezpieczeństwa – IP 55,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- trybuna sortownicza z kabiną sortowniczą:

- trybuna sortownicza główna:

- wymiary: D 15000 mm, S 5000 mm,

- wysokość trybuny od posadzki – min. 2500 mm (umożliwiająca swobodny przejazd ładowarką teleskopową w celu zepchnięcia odpadów do kanału załadowczego do prasy belującej),

- podzielona na 4 boksy zrzutowe,

- szerokość boksu dostępna – min. 2900 mm,

- rozwierane bramy o wys. 1500 mm, zabezpieczające gromadzone w boksach wysortowane frakcje przed wysypywaniem się na zewnątrz trybuny,

- ściany między boksami z blachy stalowej,

- schody wejściowe – stalowe 2 szt., drabiny ewakuacyjne stalowe 2 szt.

- kabina sortownicza:

- wymiary: D 12500 mm, S 5000 mm, W 3080 mm,

- instalacja wentylacji – min. 10 wymian powietrza na godzinę, świeże powietrze pobierane z zewnątrz hali,

- okap odsysający nad przenośnikiem sortowniczym,

- instalacja grzewcza, regulowana stopniowo, nadmuchowa z rozprowadzeniem stanowiskowym, minimalna temp. w okresie zimowym 14 °C, podgrzewanie świeżego powietrza w drodze spoza hali do kabiny sortowniczej, kabina klimatyzowana,

- materiał ścian – płyta warstwowa o grubości min. 80 mm,

- oświetlenie – min. 300 Lux na taśmie przenośnika, lampy jarzeniowe, gniazda elektryczne,

- oświetlenie awaryjne – na 15 minut,

- drzwi – 4 szt. (1000 mm x 2000 mm), przeszklone,

- okna – na ścianach bocznych kabiny, wzdłuż osi przenośnika, wysokość min. 1000 mm,

- kosze zrzutowe – stalowe (wymiary: D 1000 mm, S 800 mm, W 1000 mm) od górnej krawędzi do podłogi, 8 szt. umieszczone w sposób umożliwiający dogodny dostęp do taśmy przenośnika, wyposażone w klapy zamykające,

- podłoga – w wykonaniu antypoślizgowym, termoizolacyjna,

- separator magnetyczny z konstrukcją nośną:

- typ – magnes neodymowy z taśmą progową samooczyszczającą,

- ustawienie separatora – poprzeczne,

- prędkość taśmy separatora – min. 1,6 m/s,

- zawieszenie  - 4 punktowe z niezależną regulacją,

- konstrukcja wsporcza niezależna od przenośnika,

- przenośnik przesyłowy – rewersyjny (końcowy):

- prowadzenie taśmy:

- w części roboczej – blacha ślizgowa, stalowa na całej długości i szerokości roboczej 
o grubości min. 3 mm, bęben napędowy stalowy gumowany (Ø min. 320 mm), bęben naciągu stalowy gładki (Ø min. 240 mm),

- powrót taśmy – kółka podporowe, łożyskowane niezależnie, min. 4 szt. na wale, rozstaw wałów co 1000 mm, osłony spodnie kółek,

- zabieraki – brak, taśma gładka,

- szerokość taśmy: 1200 mm,

- wysokość burt – 400 mm,

- grubość burt – min. 3 mm,

- napęd: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze - Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- regulacja prędkości – prędkość stała,

- czyszczenie taśmy – zgarniacz wewnętrzny, zbieracz pobębnowy,

- uszczelnienie taśmy – uszczelki gumowe, mocowane od spodniej strony burt wanny,

- rodzaj taśmy – olejo  i tłuszczo - odporna,

- lej przesypowy – stalowy,

- ruch rewersyjny taśmy przenośnika,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- przenośnik kanałowy (załadowczy), łańcuchowy, poziomo-wznoszący (załadunek odpadów opakowaniowych):

- całkowita długość od osi bębna zwrotnego do osi bębna napędowego: 6000 mm:

- część pozioma: 4500 mm,

- część wznosząca: 1500 mm,

- szerokość taśmy: 1200mm,

- przenośnik posadowiony w kanale,

- kąt wzniosu: na długości 5,5 m przenośnik poziomy, natomiast na długości 1,6 m przenośnik wznoszący pod kątem wzniosu do 30,

- prędkość przesuwu taśmy – regulowana za pomocą falownika – 0,01 – 0,10 m/s,

- wysokość burt bocznych: 400 mm,

- uszczelnienie - profile gumowe T, wysokość 20 mm, wdłużnie po bokach taśmy,

- napęd nośnika: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- prowadzenie taśmy na łańcuchach bocznych, przykręcanych do taśmy, ślizg podporowy na całej długości roboczej z wykładziną poliamidową trudnościeralną,

- smarowanie łańcuchów – obustronnie smarownice kroplowe, 1000 ml ze smarowaniem pędzelkowym,

- taśma wyposażona w stalowe zabieraki o wysokości min. 50 mm, olejo- i tłuszczo- odporna,

- napinanie taśmy: śrubowe,

- przenośnik wyposażony w obustronny wyłącznik awaryjny,

- przesyp na przenośnik wznoszący,

- lej przesypowy – stalowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- ściana odbojowa stalowa o wysokości min. 1 m z tyłu i z jednego boku kanału

- pokrycie kanału między burtami przenośnika, a brzegiem kanału z blach stalowych segmentowych, posadowionych na konstrukcji wsporczej, niezależnej od przenośnika, ułożone równo z posadzką, o wytrzymałości umożliwiającej najazd pojazdem technologicznym o nacisku min. 5 t/koło,

- pokrycie kanału powinno umożliwiać łatwy dostęp do jego wnętrza w celu wykonania prac remontowo-konserwatorskich

- łatwo dostępne punkty smarowania łożysk dla wału napędowego i napinającego,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55

- przenośnik wznoszący do kabiny sortowniczej:

- całkowita długość od osi bębna zwrotnego do osi bębna napędowego: ok. 9400 mm:

- średnia szerokość użytkowa - 1200 mm,

- wysokość burt – 400 mm,

- grubość burt – min. 3 mm,

- kąt pracy przenośnika: maks. 30°,

- prowadzenie taśmy:

- w części roboczej – blacha ślizgowa, stalowa na całej długości i szerokości roboczej 
o grubości min. 3 mm, bęben napędowy stalowy gumowany (Ø min. 320 mm), bęben naciągu stalowy gładki (Ø min. 240 mm),

- powrót taśmy – kółka podporowe, łożyskowane niezależnie, min. 5 szt. na wale, rozstaw wałów co 1000 mm, osłony spodnie kółek,

- taśma wyposażona w zabieraki – gumowe, wulkanizowane do taśmy, wysokość min. 50 mm – maks. 60 mm, rozstaw co 500 mm,

- prędkość przesuwu taśmy - stała,

- czyszczenie taśmy – zgarniacz wewnętrzny, zbieracz pobębnowy,

- taśma olejo- i tłuszczo- odporna,

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- układ napinania taśmy: ręczny, śrubowy,

- przenośnik wyposażony w obustronne linkowe wyłączniki bezpieczeństwa,

- napęd przenośnika: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- łatwo dostępne punkty smarowania łożysk dla bębna napędowego i zwrotnego,

- lej przesypowy - metalowy,

- uszczelnienie taśmy – uszczelki gumowe, mocowane od spodniej strony burt wanny,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55

- przenośnik załadowczo wznoszący do prasy, łańcuchowy (załadunek wysegregowanych odpadów do prasy):

- prowadzenie taśmy na łańcuchach bocznych, przykręcanych do taśmy, ślizg podporowy na całej długości roboczej z wykładziną poliamidową trudnościeralną,

- zabieraki stalowe – wysokość min. 50 mm,

- smarowanie łańcuchów – obustronnie smarownice kroplowe, 1000 ml ze smarowaniem pędzelkowym,

- szerokość taśmy – 1200 mm,

- wysokość burt – 400 mm,

- grubość burt – min. 3 mm,

- długość części roboczej – ok. 25000 mm,

- przebieg taśmy – poziomo, wznoszący 30°,

- napęd przenośnika: motoreduktor nasadowy (produkcji: Lenze-Rotiv, Nord, SEW lub równoważny),

- łagodny start za pomocą falownika,

- sterowanie za pomocą automatyki belownicy,

- rodzaj taśmy – olejo- i tłuszczo- odporna,

- uszczelnienie taśmy – profile gumowe T, wysokość 20 mm, wdłużnie po bokach taśmy,

- lej przesypowy – stalowy,

- pokrycie kanału między burtami przenośnika, a brzegiem kanału z blach stalowych segmentowych, osadzonych na konstrukcji wsporczej, niezależnej od przenośnika, ułożone równo z posadzką, o wytrzymałości umożliwiającej najazd pojazdem technologicznym o nacisku min. 5 t/koło,

- pokrycie kanału powinno umożliwiać łatwy dostęp do jego wnętrza w celu wykonania prac remontowo-konserwatorskich

- zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie powierzchni: 2 x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa,

- klasa bezpieczeństwa – IP 55,

- Prasa belująca, przeznaczona do odpadów opakowaniowych i balastu z sortowni:

- napęd główny - min. 75 kW,

- nacisk tłoka - min. 700 kN,

- nacisk jednostkowy - min. 85 N / cm2,

- zasyp szer. min. 980 x dł. min. 1500 mm

- pojemność komory prasy min. 1,1 m3,

- pojemność kosza zasypowego min. 1,5 m3,

- minimalny wymiar beli  1050 x 750 x długość regulowana,

- długość beli - nastawiana stopniowo w zakresie ok. 800 - 1500 mm,

- waga beli przy długości min. 1200 mm ok. 400 kg - zależna od materiału,

- wydajność praktyczna w warunkach pracy min. 220 m3/h,

- wydajność przy gęstości usypowej 50kg/m3 – min. 10 ton/h,

- stempel z rolkami łożyskowanymi,

- system ciecia nożami,

- w leju zasypowym klapa inspekcyjna,

- stacjonarne klamry zabezpieczające w kanale,

- zamkniecie kanału 3 punktowe,

- możliwość automatycznego wyłączenia pojedynczej igły wiązania z dwóch w celu oszczędności drutu do wiązania, bez odcinania drutu. Z możliwością bezpośredniego powrotu do maksymalnej ilości drutów bez przerywania procesu prasowania,

- automatyczne 5 krotne opasywanie drutem poziome z podajnikiem drutu,

- strona obsługi i wiązania do wyboru prawa lub lewa patrząc w kierunku prasowania,

- stojaki na min. 400 kg drutu,

- licznik beli z podziałem na licznik poszczególnych frakcji,

- miernik długości beli,

- licznik czasu pracy,

- hydrauliczne ryglowanie płyty prasującej w trakcie wiązania i stanów awaryjnych,

- automatyczne ustawianie kanału do dopasowania ciśnień,

- programowalne sterowanie z wyświetlaczem tekstowym z pamięcią diagnozowania,

- diody wskazujące położenie zaworów,

- licznik roboczogodzin,

- automatyczne wyłączanie pompy,

- wyłącznik bezpieczeństwa przy za niskim stanie oleju,

- możliwość automatycznego i ręcznego sterowania,

- elementy podlegające zużyciu w komorze prasowania podwójne, wykonane ze stali trudno ścieralnej,

- twardość komory prasowania – płyt min. 500 XRA,

- wymienne płyty podłogowe ze stali trudno ścieralnej – mocowane za pomocą śrub,

- wyposażenie w chłodzenie oleju,

- automatyczny wybijak materiału

Wyposażenie dodatkowe prasy:

Perforator – 4 - wałowy:

- automatycznie, hydraulicznie przesuwany perforator, sterowany poprzez przyciski, umożliwia belowanie innych materiałów, gdzie perforator nie musi być wykorzystywana,

- perforowanie butelek z zamknięciem i bez,

- odporny na pojedyncze butelki szklane lub zmrożone butelki PET,

- szerokość robocza 1.200 mm,

- wydajność ok. 75.000 (1 l) / 50.000 (1,5 l) butelek,

- wymiary dostosowane do belownicy,

- sterowanie w szafie belownicy,

- dwa wały podające materiał,

- dwa wały perforujące.

Kolor wszystkich elementów linii technologicznej ustalony zostanie z Wykonawcą po dokonaniu wyboru

oferty na etapie realizacji umowy.

Zamawiający na etapie realizacji przewiduje wprowadzić następujące zmiany w ciągu technologicznym:

1.sito bębnowe posiadać będzie:

- ilość frakcji po przesianiu – 2,

- 1 sekcję przesiewającą na całej długości,

- wielkość oczek sita Ø 80 mm,

- frakcja podsitowa 0 – 80 mm trafiać będzie na dodatkowy przenośnik skierowany do boksu oznaczonego w dokumentacji projektowej jako „Hala przyjęć odpadów opakowaniowych” – parametry techniczne przenośnika zbliżone do przenośników opisanych w specyfikacji,

2.dodatkowy przenośnik balastu, za kabiną sortowniczą, umożliwiający przekierowanie odpadów na przenośnik do prasy belującej, oraz jak w dokumentacji projektowej do  kontenerów ustawionych na końcu ciągu technologicznego,

3.prasa belująca dostosowana do belowania odpadów balastowych (komunalnych) powstających na końcu linii,

Uwagi dodatkowe:

- boksy wewnątrz hali przeznaczone na odpady opakowaniowe będą zlikwidowane i w ich miejscu znajdować się będzie hala przyjęć odpadów opakowaniowych, gdzie należy przewidzieć ustawienie muru oporowego od strony przenośnika do belownicy, oraz od strony miejsca odbioru zbelowanych odpadów (dopuszcza się zastosowanie murów oporowych z elementów przestawnych, zapewniających bezpieczeństwo pracy sprzętem załadowczym odpady opakowaniowe),

Dokumentacja projektowa zostanie zmieniona również w zakresie projektu zagospodarowania terenu, odnośnie przeniesienia kompostowni kontenerowej, aktualnie zlokalizowanej w miejscu projektowanej sortowni.

Nowa lokalizacja kompostowni została poglądowo przedstawiona na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Prace związane z zmianą projektu oraz zmianą decyzji pozwolenia na budowę w powyższym zakresie są w trakcie realizacji.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą rysunku linii technologicznej obejmującego planowane zmiany z uwzględnieniem parametrów hali określonych w projekcie budowlanym.

Urządzenia transportu kołowego i sprzętu pomocniczego na potrzeby zakładu:

- ładowarka kołowa (teleskopowa) – fabrycznie nowa:

- udźwig – min. 3 000 kg,

- wysokość podnoszenia – min. 5,10 m,

- hydrauliczne hamulce tarczowe na obu osiach,

- silnik diesla - moc: 90 - 100 KM, chłodzenie wodne,

- przekładnia: mechaniczna lub planetarna,

- napęd: na wszystkie 4 koła,

- pojemności zbiornika paliwa – min. 75 l,

- zamknięta kabina z ogrzewaniem,

- otwierana tylna szyba,

- instalacja radiowa,

- instalacja elektryczna do halogenów na dachu,

- światło i sygnał dźwiękowy cofania,

- światła drogowe,

- światło migowe żółte,

- sztywna kolumna kierownicy, regulowana,

- gniazda hydrauliki na wysięgniku do osprzętów,

- zaczep transportowy,

- widły, sztuk 2 o długości zębów min. 1100 mm, maks 1200 mm,

- łyżka ładowarkowa, szer. min. 1900mm, maks. nie więcej niż szerokość całkowita maszyny,

- wymagany mały promień skrętu, zapewniający dużą zwrotność podnośnika,

- szerokość całkowita: maks. 2 300 mm,

- wysokość całkowita: maks. 2 400 mm,

- długość całkowita z karetką: maks. 5000 mm,

- promień skrętu kół zewnętrznych: maks. 4000 mm,

- prześwit po kołami: min. 360 mm,

- ładowarka kołowa (z łyżką) - fabrycznie nowa:

- silnik diesla: chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, wtrysk bezpośredni, moc znamionowa – min. 44,0 kW,

- układ jezdny – napęd na 4 koła,

- przekładnie główne – planetarne do prac przy dużym obciążeniu,

- pojemność zbiornika paliwa – min. 70 l,

- układ przeniesienia napędu – przekładnia hydrostatyczna, elektroniczne sterowanie zmianą biegów,

- hamulce:

- zamontowany centralnie hamulec bębnowy, wzbudzany hydraulicznie lub hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej,

- hamulec postojowy,

- układ kierowniczy:

- przegubowe kierowanie ramą,

- w pełni hydrauliczne wspomaganie,

- kąt skrętu: min. 45° w każdym kierunku,

- układ hydrauliczny:

- ramię i łyżka sterowane za pomocą mechanicznej dźwigni sterowania,

- ramię łyżki z szybkozłączem,

- pojemność łyżki - min. 0,85 m3,

- łyżka – bez zębów,

- długość całkowita – maks.5400 mm,

- wysokość całkowita – maks. 2500 mm,

- szerokość – maks. 1800 mm,

- prześwit – min. 300 mm,

- całkowita wysokość w czasie pracy – maks. 4400 mm,

- ładowność – min. 3000 kg (w pozycji prostej),

- układ elektryczny:

- układ elektryczny 12 V,

- światła: kierunkowskazy z osłonami, światła stop i światła tylne, światła robocze tylne, światło ostrzegawcze żółte,

- klakson,

- alarm biegu wstecznego,

- system monitorowania i ostrzegania, wielofunkcyjne wskaźniki elektroniczne i analogowe: temp. chłodziwa silnikowego, poziom paliwa, licznik godzin,

- kontrolki ostrzegawcze dla operatora: olej hamulcowy, ciśnienie oleju silnikowego, temperatura wody w silniku, zapchany filtr powietrza, hamulec postojowy, napięcie alternatora (ładowanie),

- kontrolki wskaźników: kierunkowskazy, przód, tył, górne światła, światła pozycyjne,

- radio FM,

- ochrona przed zniszczeniem, łącznie z zamykaną obudową silnika i ochroną wlewu paliwa,

- przeciwwaga, wbudowana,

- ucho do podnoszenia,

- stanowisko operatora:

- kabina ROPS / FOPS,

- kabina zamykana szczelnie, ogrzewana,

- pas bezpieczeństwa,

- fotel: tapicerka materiałowa, zawieszenie mechaniczne, regulacja: wysokość, przód-tył, pochylenie oparcia,

- kierownica z gałką do szybkich obrotów,

- min. 2 lusterka zewnętrzne,

- poręcze i schodki z powierzchnią przeciwpoślizgową,

- samochód ciężarowy typu hakowiec + HDS - fabrycznie nowy:

specyfikacja podwozia:

- samochód ciężarowy w układzie 6x2,

- moc minimalna: 400 KM,

- silnik: wysokoprężny, min. 6-cylindrowy, rzędowy,

- norma emisji spalin: min. EURO 5,

- pojemność silnika: min. 12 litrów,

- urządzenie pozwalające na rozruch w temp. poniżej -20°C,

- szerokość pojazdu: od 2500 mm do 2650 mm,

- maksymalna wysokość pojazdu: 3500 mm,

- rozstaw osi: od 4600 mm do 4800 mm,

- kierownica z lewej strony,

SKRZYNIA BIEGÓW:

- min. 16 zsynchronizowanych biegów w przód i 2 wsteczne,

- wspomaganie zmiany biegów,

OSIE:

- nośność osi przedniej: min. 7400 kg,

- napędzana oś tylna oraz nienapędzana oś tylna z regulowanym, sterowanym elektronicznie, zawieszeniem pneumatycznym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator,

- oś napędzana tylna – maks. obciążenie min. 11500 kg,

- oś wleczona – maks. obciążenie min. 7500 kg,

- podnośnik dla tylnej osi wleczonej (sterowanie automatyczne zależne od obciążenia, sterownik na desce rozdzielczej umożliwiający opuszczenie manualne osi wleczonej),

KOŁA i OGUMIENIE:

- opony w rozmiarze  min. 315/80 R 22,5,

- obręcze stalowe,

- koło zapasowe mocowane do ramy pojazdu z podnośnikiem,

UKŁAD HAMULCOWY:

- wszystkie hamulce tarczowe,

KABINA Z ZEWNĄTRZ:

- szkielet kabiny z blachy cynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie,

- kolor kabiny: biały,

- kabina (szer. min. 2250 mm),

- atrapa przednia otwierana z zewnątrz, zamykana na zatrzaski,

- zderzak przedni, stalowy ze stopniem,

- światła przeciwmgielne oraz punktowe dalekosiężne,

- zawieszenie kabiny mechaniczne,

- ręczne podnoszenie kabiny,

- lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie,

- lusterko rampowe,

- lusterko przed szybą przednią,

- wejście na stanowisko kierowcy po stopniach pionowych,

- bez szyby tylnej,

KABINA WEWNĄTRZ:

- dach z półkami nad szybą,

- izolacja akustyczna kabiny,

- fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa i zagłówkiem,

- kieszenie w drzwiach,

- tapicerka drzwi miękka,

- klimatyzacja,

- oświetlenie podstawowe – białe,

- wywietrznik dachowy,

- 2 szyby sterowane elektrycznie,

- tachograf cyfrowy,

- blokowanie drzwi manualne,

- radio CD z głośnikami,

- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,

- komputer pokładowy,

- wskaźniki analogowe, co najmniej: obrotomierz, poziom paliwa, ciśnienie powietrza, temperatury płynu chłodzącego,

- lampki kontrolne i ostrzegawcze,

- gniazdo prądowe 12V,

- pilot centralnego zamka,

- kierownica regulowana pneumatycznie w dwóch płaszczyznach,

- 2 dwubiegunowe wycieraczki ze zintegrowanym spryskiwaczem szyby z cyklem pracy przerywanej przy kierownicy,

- sterowanie oświetleniem drogowym przy kierownicy,

- sygnał ostrzegawczy przy cofaniu,

- wyjmowany, przedni uchwyt holowniczy,

- podnośnik 12 tonowy,

- przednia belka przeciwnajazdowa,

- 2 kliny pod koła,

- zabezpieczenie ramy podwozia farbą w kolorze szarym,

- migający żółty sygnał ostrzegawczy na dachu (system kogutów),

- kompletny zestaw narzędzi,

- certyfikat „L” i EURO 5,

- mechaniczny wyłącznik główny prądu,

- światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami,

- elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h),

- pionowy układ wydechowy z prawej strony,

- błotniki plastikowe drugiej i trzeciej osi,

ZBIORNIK PALIWA:

- stalowy zbiornik główny,

- zbiornik główny pojemności: min. 380 l.,

- korek zamykany kluczykiem,

- podgrzewany separator wilgoci,

Specyfikacja urządzenia hakowego:

- przeznaczone do montażu na podwoziach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej min. 26 ton,

- udźwig urządzenia (moc załadunkowa) – min. 20 ton,

- wysokość haka - (wg DIN 30722) - 1570 mm,

- waga urządzenia: maks. 2300 kg,

- możliwość pracy w charakterze wywrotu hydraulicznego – kąt min. 50°,

- możliwość sterowania urządzeniem zarówno z kabiny jak i na zewnątrz pojazdu,

- podświetlany panel sterowania, umożliwiający sterowanie na zewnątrz pojazdu po zmroku,

- prowadnice kontenera, rolki i zewnętrzna blokada kontenera – wykonane z odlewu,

- zabezpieczenie haka - mechaniczna zapadka,

- zbiornik oleju - za kabiną lub z boku mocowany na ramie,

- zabezpieczenie kontenera - hydrauliczne zewnętrzne,

- zabezpieczenie tylnego zawieszenia - tylna rolka podporowa,

- materiały - rama nośna oraz profile urządzenia wykonane ze stali wysokogatunkowej 
o podwyższonej wytrzymałości,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

- zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności,

- urządzenie hakowe wykonywane według norm obowiązujących w Unii Europejskiej i spełniające wszelkie warunki związane z normami BHP obowiązującymi w Polsce

Specyfikacja urządzenia HDS:

- żuraw hydrauliczny dwu hakowy (co umożliwia otwieranie klapy dolnej pojemników na selektywnie zbierane odpady),

- wyciąg hydrauliczny ramienia – min. 6,5 m,

- udźwig ramienia:

- dla wysięgu do 2,2 m – min. 3300 kg,

- dla wysięgu powyżej 6,5 m – min. 1050 kg,

- żuraw dopuszczony do eksploatacji przez UDT,

- kompaktor - fabrycznie nowy:

- masa robocza: min. 25 500 kg – maks. 27 500 kg,

- moc znamionowa silnika: min. 175 kW,

- prześwit pomiędzy pojazdem a podłożem: min. 800 mm,

- nacisk: min. 50% ciężaru maszyny,

- szerokość pasa zagęszczonego podczas dwóch przejazdów: min. 6450 mm,

- układ jezdny: 2 walce lub 4 koła, wyposażone w stalowe zęby i napędzane hydraulicznie,

- podniesiony komin rury wydechowej,

- układ ramy urządzenia: sztywny -  łamliwy,

- kabina: wyniesiona umożliwiająca dobrą widoczność na wprost i na boki, ogrzewana, wyciszona, klimatyzowana i wentylowana przez system filtrów, nadciśnieniowa, zabezpieczona przed skutkami wywrócenia się maszyny, wszystkie szyby maszyny bezpieczne (laminowane lub hartowane),

- lemiesz spychacza o szerokości min. 3450 mm i nie mniejszej niż szerokość maszyny, sterowany hydraulicznie; możliwość ustawienia lemiesza względem powierzchni zagęszczanej w zakresie: co najmniej 1000 mm ponad poziom i co najmniej 95 mm poniżej poziomu,

- osłony sytemu napędu, instalacji hydraulicznej i hamulcowej oraz podzespołów umieszczonych w dolnej części maszyny, zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem substancji agresywnych do wysokości min. 1,5 m od podłoża,

- reflektory z przodu i tyłu maszyny oraz oświetlenie wnętrza kabiny,

- zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: temperatury oleju w silniku, temperatury cieczy chłodzącej silnik, temperatury oleju hydraulicznego, temperatury oleju w przekładni napędów końcowych, poziomu paliwa, napięcia w instalacji elektrycznej, licznik godzin pracy silnika; system monitorowania parametrów pracy newralgicznych podzespołów pojazdu i alarmowania o stanach wymagających interwencji (lampki lub wyświetlacz, sygnał akustyczny); symbole na kontrolkach lub ekranie,

- automatyczny system centralnego smarowania mechanizmów maszyny,

- akustyczny sygnał ostrzegawczy przy jeździe do tyłu;

- sygnał dźwiękowy (klakson),

- zaczep do holowania,

- umiejscowienie ssaw powietrza do silnika co najmniej 3,0 m ponad podłożem,

- umiejscowienie ssaw powietrza do wentylacji kabiny co najmniej 4,2 m ponad podłożem,

- sterowanie maszyną (napęd przód i tył, zmiana kierunków lewo i prawo) oraz lemieszem zintegrowane w fotelu operatora

- wózek widłowy - fabrycznie nowy:

- udźwig: min. 1600 kg,

- napęd: silnik wysokoprężny,

- wysokość podnoszenia od 3300 mm,

- wysokość masztu w stanie złożonym poniżej 2200 mm,

- wózek wyposażony w widły o dł. min. 1100 mm oraz w chwytak przemysłowy do balotów, 
o rozwartości min. 1200 mm, przystosowany do bezpośredniego montażu na wózku za pomocą szybko-złączy,

- krata ochronna ładunku na karetce wideł,

- system przeciwdziałający niekontrolowanemu staczaniu się wózka z rampy,

- wskaźniki : poziomu paliwa i temperatury płynu chłodzącego silnika, zatkania filtra powietrza i oleju hydraulicznego, ładowania akumulatora, niskiego poziomu płynu hamulcowego, ciśnienia oleju silnikowego i poziomu płynu chłodzącego,

- górny wydech spalin,

- wysoko umieszczony wlot powietrza,

- sterowanie hydrauliką wózka za pomocą mini dźwigni umieszczonych w podłokietniku,

- ogumienie wózka - pneumatyczne,

- prędkości jazdy wózka min. 18 km/h z ładunkiem,

- oświetlenie pełne: stop, tylne, cofanie, migacze,

- akustyczny alarm cofania,

- migający żółty sygnał ostrzegawczy (kogut),

- kabina pełna z ogrzewaniem (szyba przednia i tylna, wycieraczki, drzwi prawe i lewe 
z przesuwną szybą)

- instalacja elektryczna 12 V,

- system wspomagania układu kierowniczego,

- kompleksowa konsola sterownicza z oświetlonymi wskaźnikami ostrzegawczymi,

- zewnętrzny promień skrętu – maks. 2500 mm;

- urządzenie do zamiatania posadzek w hali (szorowarka z odsysaniem) - fabrycznie nowe:

  - zasilanie bateriami 2 x 12V, min. 100 Ah, bezobsługowymi (z prostownikiem),

  - pojemność zbiornika na wodę czystą – min.70 l.,

  - pojemność zbiornika na wodę brudną – min. 75 l.,

  - szerokość robocza – min. 600 mm,

  - szerokość listwy ssawnej – min. 800 mm,

  - maksymalna wydajność – min. 2500 m2/h,

  - czas pracy urządzenia z jednego cyklu ładowania – min. 1,5 h

- urządzenie wysokociśnieniowe do mycia sprzętu - fabrycznie nowe:

- ciśnienie pompy – min. 180 bar,

- wydajność tłoczenia – min. 650 l/h,

- zasilanie elektryczne – 400 V,

- długość węża ciśnieniowego – min. 10 m,

- bęben na wąż ciśnieniowy, pistolet, szybkozłącze, lanca uniwersalna, dysza,

- zbiornika na detergent – min. 5 l.,

- urządzenie mobilne,

- wskaźnik poziomu oleju.

- kontenery i pojemniki:

- pojemniki otwarte do ustawiania pod separatorem magnetycznym oraz pod podestami do odbioru odpadów tarasujących, samowyładowawcze, na kółkach z możliwością zabrania przez wózek widłowy (poj. 1,1 m3) – 6 szt.,

- kontenery otwarte (stalowe) ustawiane pod sitem i w boksach pod kabiną sortowniczą – poj. 10 m3 – 12 szt.,

- kontenery otwarte (do frakcji balastowej) – poj. 20 m3 – 6 szt.,

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) przeniesienie kompostowni kontenerowej z obecnego miejsca jej ustawienia do miejsca wskazanego  w projekcie zagospodarowania terenu.

2) rozbiórkę 4 boksów do deponowania odpadów stałych o łącznej powierzchni  796 m2 wraz z utwardzonym placem manewrowym o powierzchni 2550 m2

3) rozbiórkę placu betonowego pod kompostownią kontenerową o powierzchni 1750 m2

Rozbiórkę wskazanych powyżej obiektów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki.

Wykonawca wykona fundamentowanie urządzeń oraz leje zasypowe stosownie do oferowanych urządzeń.

Wykonawca zapewni załadunek, dowóz, rozładunek urządzeń i materiałów na miejsce montażu własnym transportem na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

Koszt transportu winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

Pełny zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która zawiera:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) schemat technologiczny linii sortowniczej,

4) projekt budowlany rozbiórki,

5) przedmiary robót,

6) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

7) informację BIOZ.

Dokumentacja projektowa jest integralną częścią niniejszej specyfikacji i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pierwszego uruchomienia linii w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz do przeprowadzenia instruktarzu i obsługi pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji linii sortowniczej, celem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu określonych w umowie o dofinansowanie Projektu z tym że:

- etap I rozruchu – „na sucho” w trybie automatycznym i ręcznym (w tym instruktarz pracowników),

- etap II rozruchu – z materiałem docelowym (zmieszane odpady komunalne) – rozruch należy przeprowadzić w następujących warunkach atmosferycznych przy temperaturze powietrza - powyżej 10°C.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej urządzeń, deklaracji zgodności CE oraz instrukcji obsługi jak i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji dostarczonych urządzeń w języku polskim.

Wykonawca w pierwszym roku eksploatacji zapewni wykonanie przeglądów, odpowiednio:

a) linii sortowniczych – 1 raz w roku,

b) urządzenia, maszyny i pojazdy – zgodnie z zaleceniami producenta wynikającymi z dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej,

c) wentylacji w hali segregacji – 2 razy w roku.

Na przedmiot zamówienia  składają się ponadto:

a) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,

b) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,

c) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

d) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

e) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i  zagospodarowania  placu  budowy,

f) remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni w ulicach, drogach  i chodnikach,

g) roboty odtworzeniowe dróg i chodników, należy zakończyć protokołem badania zagęszczenia gruntu,

h) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

i) próby i odbiory  robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego,

j) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą oraz zmianami  w ewidencji w 3 egz. , w tym 1 na nośniku elektronicznym,

k) oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania.

Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty lub aprobaty, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i montażowo - konstrukcyjne oraz użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, licząc od daty odbioru końcowego.

oraz 24 miesiące gwarancji na zamontowane urządzenia w ciągu technologicznym instalacji sortowni oraz maszyny i środki transportu, licząc od daty odbioru końcowego.

W trakcie okresu gwarancji wszelkie naprawy usterek wynikające z winy producenta usuwane będą nieodpłatnie.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji  i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału, urządzenia bądź technologii. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego  wymagania określone projektem lub specyfikacją.

Wykonawca oferujący materiały urządzenia o parametrach równoważnych  parametrom wskazanym przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w odniesieniu parametrów których spełnienia wymaga  Zamawiający poprzez załączenie do oferty w formie tabeli ich porównania.

Parametry uznawane za równoważne nie mogą być niższe (gorsze) niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243),

Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do:

a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie

z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881, z późn. zm.),

b) ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia  odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny,

c) objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2011

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.1 Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w okresie 5 ostatnich lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył następujące roboty budowlane;

a) co najmniej 1 robotę konstrukcyjno-budowlaną polegającą na budowie hali o powierzchni co najmniej  1.000 m2; i kubaturze co najmniej 10.000 m3;  o wartości robót nie mniejszej niż  3,5 mln zł brutto

b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie zakładów zagospodarowania odpadów, w tym co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie dostawy montażu i rozruchu linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 25.000 ton/rok na jedną zmianę,

2.2.Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń  zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych (np. hali o parametrach nie mniejszych niż przedmiot zamówienia),

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze lub kierowaniu robotami budowlanymi  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeń  zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze lub kierowaniu robotami budowlanymi  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

- osoby na stanowisku technologa, specjalistę w zakresie montażu, rozruchu linii technologicznych do zagospodarowania odpadów posiadającego wykształcenie  wyższe techniczne, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z budową, montażem

i rozruchem linii technologicznych do zagospodarowania odpadów, w tym co najmniej jednej linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych.

2.3.Wykonawca w zakresie potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, musi wykazać, iż  posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia  następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,

3. dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane  w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

4.wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

5.	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

dla potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa

w pkt 2 , 3, 4 , 5 , 6 dotyczących tych podmiotów.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Rozdział 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( według załącznika nr 2  )

2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,  (według załącznika nr 7 )

3. dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane  w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

4. wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

(według załącznika nr 6 )

5.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia dla potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia,

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa

w pkt 2 , 3, 4 , 5 , 6 dotyczących tych podmiotów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1.oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (według odpowiedniego załącznika nr 4 / 5).

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

2.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (według  załącznika nr 3).

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa

w pkt 2 , 3,  dotyczących tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa :

1) pkt 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na adres:

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

fax 048 32 3491 - 812,

powołując się na nazwę zamówienia

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę należy domniemywać, że pismo wysłane przez Zamawiającego znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na wezwanie Zamawiającego musi być niezwłocznie potwierdzona  w formie pisemnej.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał  specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej ,w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację  a także zamieści na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji.  Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieści na stronie internetowej..

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej.................. Alicja Żebro  tel. (032) 3491-850

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Paweł  Pełka tel.  (032) 3491-881

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Beata Grzelec - Spetruk  tel.  (032) 3491-880

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca  zobowiązany jest do wniesienia wadium w  wysokości: 200.000zł (słownie : dwieścietysięcyzłotych )

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.

Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  z dopiskiem :„

” Budowa linii  do segregacji odpadów komunalnych

Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 4.04.2011 r.  do godz. 10:00.

Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w  Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy

Zamawiający na  pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:

-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział  9. Termin  związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert tj. od 4.04.2011 r. do 4.05.2011 r.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10 . Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego)

albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska,

to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia :

Budowa linii  do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów  komunalnych w Świętochłowicach. „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia :

Budowa linii  do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów  komunalnych w Świętochłowicach. „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

„Tajemnica przedsiębiorstwa”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Wydziale Administracyjnym Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Wydziale administracyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

1.oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale 6 specyfikacji,

2.formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

3.oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( (w treści formularza ofertowego  pkt 5) w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

4.pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

5.pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

6. pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

7. kosztorys ofertowy sporządzony metoda uproszczoną

8. rysunek linii technologicznej obejmujący planowane zmiany z uwzględnieniem parametrów hali określonych w projekcie budowlanym.

9. dowód wpłaty/wniesienia wadium.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

Rozdział 11 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41 -600 Świętochłowice Wydział Administracyjny,

pok. 121  w terminie do 4.04.2011 r. do godz. 10 00.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  4.04.2011  r. o godz. 10 15  w siedzibie Zamawiającego  -  Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa  - I piętro  pok.206

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 12 .  Opis sposobu  obliczenia ceny oferty.

Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową za całość zamówienia.

Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót niezależnie od faktu czy wszystkie te elementy są ze sobą spójne. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

a) kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) kosztów robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia placu budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego);

c) kosztów przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną,

d) kosztów wszelkich niezbędnych pomiarów, badań, rozruchu urządzeń,

e) należny podatek VAT

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według załączonego druku.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się zapoznać się z obiektem, sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, dokumentacją oraz wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia.

Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zestawienie materiałów oraz robocizny określone w przedmiarze robót należy traktować jako wyszczególnienie pomocnicze, które ma tylko przybliżyć Wykonawcy zakres i ilość prac do wykonania.

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierający większy zakres robót.

Koszt dojazdu i roboczogodziny wykonania usługi przeglądów serwisowych lub napraw w okresie gwarancji zawarte będą w cenie oferty.

Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

1) cena						waga 100 %

Do porównania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany będzie wzór:

cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	 x  100

cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług,

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

Przed podpisaniem umowy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawcy  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum -lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych  w istotnych dla stron postanowieniach – wzór umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wybranej przez Wykonawcę formie i na warunkach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy .

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

1) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrze zastawów.

Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie w  terminie  30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia.

Rozdział 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowi załącznik nr do specyfikacji 3.Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy.

4.Zamawiający nie wprowadził do umowy klauzuli waloryzacyjnej.

5.Przewiduje się możliwość zmiany umowy .

Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w następujących okolicznościach :

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy  stosownie do obowiązującej stawki  podatku VAT.

2) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy,

o długość okresu zatrzymania robót,

b) wystąpienia siły wyższej , innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

c) w zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:

- konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

- rezygnacji z wykonania części robót objętych zamówieniem, a określonym w harmonogramie,

- ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.

3) w zakresie terminów płatności faktur częściowych pod warunkiem:

- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady  i terminy jej realizacji,

4) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Rozdział 17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. Ofertę należy sporządzić na całość przedmiotu zamówienia.

Rozdział 18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4  ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział  20.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 21.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl

Rozdział 22.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym,  a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 23.  Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.

Rozdział  25. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający zastrzega, że część zamówienia  dotycząca robót konstrukcyjno - budowlanych oraz wykonania linii technologicznej ( linii sortowniczej ) nie może być powierzona podwykonawcom.

Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oraz wskazania firm podwykonawczych jeśli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców.

Rozdział 26.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3. odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, ustawy albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Rozdział 27.  Uwagi końcowe

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców  przesyłając niezwłocznie, treść zawiadomienia o wyniku do wszystkich uczestników postępowania.  Do wykonawcy którego oferta, jest najkorzystniejsza,  zamawiający przekaże odrębnym pismem informację o terminie i miejscu podpisania umowy.

Ponadto treść zawiadomienia o wyniku postępowania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.swietochlowice.pl

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywa się na wniosek według poniższych zasad:

1. udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku,

2.bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3.jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała komisja  w składzie:

- Alicja Żebro (przewodnicząca) ……………………………………………………….

- Beata Grzelec – Spetruk ( członek )…….…………………………………………….

- Paweł Pełka ( członek )……………………………….. ………………………………

- Bartosz Karcz ( członek )……………………………………………………………..

- Tomasz Jojko ( członek )……………..………………………………………………..

- Sławomir Szymczyński ( członek )………………………………………………………

- Agnieszka Szymczyk ( sekretarz)………………………………………………………..

Świętochłowice 17.03.2011 r.

Z a t w i e r d z a m :

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Świętochłowice…………………………………………………………

(data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego)

Spis załączników:

1. formularz ofertowy,

2. oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy,

3. oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4. oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

5. oświadczenie osoby prawnej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

6. wykaz wykonanych robót budowlanych ,

7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

8. wzór umowy,

9. przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowo – techniczna,

informacja BIOZ,

10.nowa lokalizacja kompostowni