załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 oraz remont i malowanie elewacji budynków miejskich placówek oświatowych w  Świętochłowicach, wraz  z robotami towarzyszącymi.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 oraz remoncie i malowaniu elewacji budynków miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach, wraz z robotami towarzyszącymi.

Zamawiający  podzielił przedmiot zamówienia na sześć  (6)  następujących części:

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I

Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Mielęckiego 19;

Część II

Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10 oraz budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6 wraz z remontem dachu pomieszczenia magazynowego;

W ramach  tej części zamówienia wyodrębniono dwa niezależne zadania:

A) Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10;

B) Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6 wraz
z remontem dachu pomieszczenia magazynowego.

Część III

Remont i malowanie elewacji, remont tarasów oraz obejścia budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Sudeckiej 1;

Część IV

Remont i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 10;

Część V

Remont i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. B. Chrobrego 4;

Część VI

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65  - etap I.

Część I  Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Mielęckiego 19

Zakres rzeczowy tej części zamówienia  obejmuje w szczególności :

1. roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty przygotowawcze;

2. remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienie ubytków materiału termoizolacyjnego, wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej;

3. malowanie elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, parapetów, krat okiennych, przewodów wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.;

4. montaż drabin serwisowych;

5. (uzupełnienia) obwodowej opaski żwirowej.

Część II Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10 oraz budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6 wraz z remontem dachu pomieszczenia magazynowego;

W ramach  tej części zamówienia wyodrębniono dwa niezależne zadania:

A) Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10;

B) Remont i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6 wraz
z remontem dachu pomieszczenia magazynowego.

Zakres rzeczowy w ramach zadania A) obejmuje w szczególności :

1. roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty przygotowawcze, w tym rozbiórki zadaszenia nad nieczynnym wejściem wraz z likwidacją otworu drzwiowego;

2. remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienia ubytków, ujednolicenia faktury;

3. malowanie elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, pochwytów, parapetów, krat okiennych, stolarki drzwiowej, rur spustowych, masztów oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.;

4.wymianę rynien i rur spustowych.

Zakres rzeczowy w ramach zadania B) obejmuje w szczególności :

1. roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty przygotowawcze;

2. remont zadaszenia pomieszczenia gospodarczego  wymianę konstrukcji nośnej wraz z deskowaniem, poszyciem oraz podsufitką, wykonanie izolacji termicznej, montażu rynny oraz rury spustowej;

3.wymianę zewnętrznej stolarki otworowej – drzwi zewnętrznych;

4.remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienia ubytków, ujednolicenia faktury, oczyszczenia istniejącego cokołu wraz z ułożeniem wyprawy dekoracyjnej przy użyciu tynku mozaikowego;

5.malowanie elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, pochwytów, parapetów, krat okiennych, stolarki drzwiowej, rur spustowych, masztów oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.;

6.montaż drabin serwisowych.

Część III Remont i malowanie elewacji, remont tarasów oraz obejścia budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Sudeckiej 1;

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności :

1.roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty  przygotowawcze;

2.remont tarasów, w tym: roboty demontażowe, wykonanie nowej płyty betonowej wraz z hydroizolacją, posadzki z deski tarasowej, naprawę żelbetowego muru oporowego, montaż nowych balustrad;

3. remont zadaszenia wejścia głównego;

4.remont posadzki wejścia głównego oraz stopnic tarasowych;

5.remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienia ubytków, ujednolicenia faktury;

6. hydrofobizacji poziomych powierzchni elewacji;

7. malowanie elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, pochwytów, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.;

8. wymianę nawierzchni ciągów pieszych;

9. opaski żwirowej w rejonie remontowanych murów oporowych tarasu.

Część IV Remont i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 10;

Zakres rzeczowy tej części zamówienia  obejmuje w szczególności :

1.roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty przygotowawcze;

2.remont kominów ponad połacią dachową;

3.remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienia ubytków materiału termoizolacyjnego itp.;

4.wierzchniej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wraz z  malowaniem elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, parapetów, krat okiennych, przewodów wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.

Część V Remont i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. B. Chrobrego 4;

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności :

1.roboty rozbiórkowe, demontaż oraz roboty przygotowawcze;

2.remont elewacji, w tym: naprawę uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, uzupełnienia ubytków materiału termoizolacyjnego, renowację elewacji zaatakowanej mikroorganizmami itp.;

3.wierzchniej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wraz z  malowaniem elewacji budynku oraz elementów dodatkowych tj. balustrad, parapetów, krat okiennych, przewodów wentylacyjnych, obróbek blacharskich itp.

Część VI Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65  - etap I.

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności :

1. izolację termiczną stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;

2. remont kominów ponad połacią dachową;

3. wymianę rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

4. naprawę uszkodzonych fragmentów elewacji;

5. wzmocnienia warstwowych płyt elewacyjnych;

6. częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;

7. instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu wizyjnego;

8. nową instalację odgromową;

9. izolację termiczną ścian metodą lekko-mokrą;

10. remont stref wejściowych;

11. wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej;

12. przebudowę nawierzchni utwardzonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.

UWAGA.

Zakres rzeczowy części I -V zamówienia opisany został szczegółowo w wieloczęściowym projekcie budowlano-wykonawczym „Remontu oraz kolorystyki elewacji miejskich placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie gminy Świętochłowice”. Natomiast szczegółowy zakres rzeczowy części VI został  opisany w projekcie technicznym „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach – etap I”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacje projektowe (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty katalogowe, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiary robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisach, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisach oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych obiektach, zarówno w okresie wakacji, jak również w trakcie trwania roku szkolnego.

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia  gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty budowlane na okres wynoszący minimum 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru robót. Wskazany wymagany minimalny okres gwarancji dotyczy  każdej części zamówienia. Natomiast na zabudowane materiały i wyroby budowlane - gwarancji dostawcy lub ich producenta, licząc od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń - dotyczy  każdej części zamówienia.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla każdej  części zamówienia:

1.Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót.

Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

Cena wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą         z oferty Wykonawcy, złożoną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

4.Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia.           Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym tablicy informacyjnej o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym wzorem tablicy informacyjnej.

6.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poszczególnych prac budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie placówek oświatowych. Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych obiektach, zarówno w okresie wakacji, jak również w trakcie trwania roku szkolnego.

7.Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy obiektów objętych zakresem zamówienia, po godzinach pracy placówek oświatowych.

8.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

10.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

11.W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

12.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

13.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

14.Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

15.Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

16.Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

17.Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

18.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

20. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

21. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

22.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

23.Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na pięć (5)  dni roboczych przed ich zakryciem.

24.Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

25.Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi wykonawca.

26.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

27. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w dwóch (2) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi,  geodezją powykonawczą - dotyczy części VI zamówienia.

28.Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające,          a niewyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, STWiORB oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.

Wymagania dodatkowe dla VI części zamówienia:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy (na jej terenie)
w trakcie realizacji robót co najmniej 3 razy w tygodniu przez okres minimum 2 godzin.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.