załącznik nr  2 ___________________

(pieczątka Wykonawcy)

nr zamówienia ZPU.271.7.2017

# FORMULARZ  OFERTOWY

# DATA_____________

# NAZWA WYKONAWCY______________________________________________________

# SIEDZIBA___________________________________________________________________

# Bank i nr  konta _______________________________________________________________

# Nr faksu ( telefonu do kontaktów)_________________________________________________

# email _______________________________________________________________________

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą   □   tak       □   nie*

odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2016 lub 2017) samochodu osobowego służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

1. Proponujemy cenę za wykonanie zamówienia w wysokości:

netto				 ________________________zł

wartość podatku VAT -	_______________________ zł

brutto				________________________zł

słownie________________________________________________________

II. Proponujemy przedłużenie okresu gwarancji ogólnej o okres __ miesięcy

III. Proponujemy przedłużenie okresu gwarancji na powłoki lakiernicze o okres __ miesięcy.

IV. Proponujemy przedłużenie okresu gwarancji na powłoki lakiernicze o okres __ miesięcy.

Proponujemy dostawę samochodu osobowego o następujących parametrach, wyposażeniu:

| L.P | Wymagania (parametry, wyposażenie) żądane przez Zamawiającego | Oferowane wielkość parametru oraz wyposażenia (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1. | samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji : 2016 /2017 |  |
| 2. | nadwozie czterodrzwiowe ( 4 ) typu sedan |  |
| 3. | samochód przystosowany do przewozu pięciu ( 5 ) osób |  |
| 4. | silnik benzynowy o pojemności skokowej silnika przekraczającej 1500cm 3 a nie przekraczającej 2000 cm3 |  |
| 5. | moc silnika ( KM) nie mniejsza niż 250 ( KM) |  |
| 6. | długość całkowita powyżej 4700mm |  |
| 7. | pojemność zbiornika paliwa co najmniej 60 l |  |
| 8. | automatyczna skrzynia biegów minimum 6 stopniowa |  |
| 9. | wielkość zużywanej energii /zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej (w cyklu łączonym ) nie większe niż 8 l/100km |  |
| 10. | poziom emisji dwutlenku węgla maksymalnie 180g/km |  |
| 11. | emisja tlenków węgla ( CO) maksymalnie 1g/km |  |
| 12. | emisja tlenków azotu ( NOx) maksymalnie 0,06g/km |  |
| 13. | emisja węglowodorów ( NMHC) maksymalnie 0,068g/km |  |
| 14. | emisja cząstek stałych ( PM) maksymalnie 0,005g/km |  |
| 15. | układ kierowniczy ze wspomaganiem , kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 16. | napęd na wszystkie koła |  |
| 17. | centralny zamek sprzężony z autoalarmem sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu |  |
| 18. | fabrycznie montowane zabezpieczenie antykradzieżowe tj. immobiliser, autoalarm |  |
| 19. | poduszki powietrzne – kolanowa kierowcy, czołowe i boczne dla kierowcy pasażera z przodu, kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu, boczne poduszki zewnętrzne dla siedzeń z tyłu |  |
| 20. | system elektroniczny bezpieczeństwa - minimum ABS, ESP, ASR, ACC ( aktywny tempomat) |  |
| 21. | przednie światła przeciwmgielne |  |
| 22. | reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED |  |
| 23. | elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 24. | szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie |  |
| 25. | przednia szyba podgrzewana |  |
| 26. | fabrycznie montowane rolety przeciwsłoneczne na tylne boczne szyby oraz tylną szybę |  |
| 27. | fabrycznie przyciemniane szyby |  |
| 28. | funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchomiania pojazdu |  |
| 29. | ciekłokrystaliczny wyświetlacz przed kołem kierownicy |  |
| 30. | fabrycznie montowane czujniki parkowania przedmie i tylne |  |
| 31. | fabrycznie montowana kamera cofania |  |
| 32. | instalacja telefoniczna |  |
| 33. | gniazdo elektryczne 230V w tylnej części samochodu |  |
| 34. | fotel kierowcy i pasażera oraz kanapa podgrzewane |  |
| 35 | podłokietnik dla każdego rzędu siedzeń |  |
| 36. | komplet czterech ( 4 ) kół z fabrycznymi obręczami ze stopów lekkich o średnicy 18 cali (opony letnie) |  |
| 37. | dodatkowy komplet czterech ( 4 ) kół z fabrycznymi obręczami ze stopów lekkich o średnicy 18 cali (opony zimowe) |  |
| 38. | pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone w samochodzie |  |
| 39. | automatyczna klimatyzacja minimum dwu (2 ) strefowa |  |
| 40. | automatyczny system wyłączający silnik podczas każdego postoju |  |
| 41. | nawigacja satelitarna fabrycznie montowana , kolorowa minimum 8 cali rozbudowana |  |
| 42. | komputer pokładowy w języku polskim |  |
| 43. | fabrycznie montowany radioodtwarzacz CDMP 3 minimum 6 głośników wraz z zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth |  |
| 44. | komplet dywaników materiałowych i gumowych z fabrycznej oferty producenta dla I i II rzędu siedzeń |  |
| 45. | tapicerka skórzana w jasnym kolorze, |  |
| 46. | kolor nadwozia czarny metalizowany lub czarny perłowy |  |
| 47. | wyposażenie dodatkowe : a) komplet żarówek, b) trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji, c) apteczka samochodowa, d) gaśnica typu ABC z homologacją, e) klucz do kół, f) podnośnik, g) linka holownicza |  |
| 48. | bezpłatne przeglądy serwisowe w całym okresie gwarancji |  |
| 49. | gwarancja ogólna na samochód ( silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, system informacyjny, tapicerka ) co najmniej 24 miesiące |  |
| 50. | gwarancja na powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy |  |
| 51. | gwarancja na perforację elementów nadwozia co najmniej 120 miesiące |  |
| 52. | samochód zastępczy tej samej klasy co oferowany udostępniony na czas naprawy w okresie gwarancji |  |
| 53. | siedziba serwisu w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. |  |

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptujemy ich treść oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji i projekcie umowy.

- Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
w następującym zakresie  **

| 1. Opis części zamówienia | 2. Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że będziemy/ nie będziemy *** korzystać z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia lub dokumenty:

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr strony |
| --- | --- | --- |

data…………….                                           ………………………………………………

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy

*         właściwe zaznaczyć

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

*  *      jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców należy wpisać nie dotyczy

*  *  *  niepotrzebne skreślić